На основании ст.5 п.2 ФЗ № 456 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2014г,  Постановления Правительства РФ № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, согласно приложения.

# Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Бюллетене Фроловского сельского поселения и на официальном сайте поселения.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                  С.Н.Чекменев

Приложение

| Разработчик ООО «Первый центр образовательных услуг» Директор _______________________С.Н. Ткаченко | Согласовано Глава Фроловского сельского поселения _________________С.Н. Чекменев |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

Комплексного развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского

поселения Пермского муниципального района Пермского края

на 2016-2026 гг.

Рязань-с.Фролы 2016

Оглавление

ПАСПОРТ Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района пермского края на 2016 -2026гг.	5

1	Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	8

1.1	Анализ положения сельского поселения в структуре пространственной организации РФ и субъектов РФ	8

1.2	Социально-экономическая характеристика сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	8

1.2.1	Социально-экономическая характеристика сельского поселения	8

1.2.2	Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта	10

1.2.3	Оценка транспортного спроса	12

1.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

1.3.1	Железнодорожный транспорт	13

1.3.2	Автомобильный транспорт	13

1.4	Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	14

1.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковочными местами	18

1.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	18

1.6.1	Железнодорожный транспорт	18

1.6.2	Автомобильный транспорт	19

1.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	19

1.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	20

1.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	21

1.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	21

1.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры	22

1.11.1	Характеристика существующих условий	22

1.11.2	Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	23

1.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры администрации муниципального образования – Фроловское сельское поселение муниципального образования Пермский муниципальный район Пермского края.	24

1.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	25

2	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	26

2.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	26

2.2	Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	27

2.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

2.4	Прогноз развития дорожной сети	28

2.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	29

2.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	29

2.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	29

3	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	30

3.1	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры	30

3.2	Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры	34

3.3	Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	36

4	Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	37

5	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	41

6	Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	53

7	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	69

Приложение А. Схемы развития объектов транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения………………………………………………………………………………………….72

Приложение Б. Акты натурных обследований улично дорожной сети…………………….……80

ПАСПОРТ Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района пермского края на 2016 -2026гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения Пермского муниципального районаПермского края на 2016 - 2026 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”. |
| Заказчик программы и его местонахождения | Администрация Фроловского с.п. 614530, Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.Центральная, д.4 |
| Разработчик программы и его местонахождения | ООО «Первый Центр Образовательных Услуг», 390048, Россия, г. Рязань, пр-д Яблочкова, д.6, оф. 713-В. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. Задачами программы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Дорожная сеть: протяженность автомобильных дорог 175,8 км, в том числе: - федеральных - 4 км, - региональных – 13,6 км, - муниципальных – 158,2 км. протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 70 %. Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 3 ед. общая протяженность маршрутов общественного транспорта– 72,5 км; протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт –28,5 км. пассажиропоток –1750 тыс. чел. год. количество создаваемых ТПУ – 0. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км, в том числе - рекреационные - 0, - транспортные - 0, - комбинированные - 0. Парковочное пространство: Машиномест на парковках общего пользования – 1800 (дефицит отсутствует), в том числе на перехватывающих парковках – 0. Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 0; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)–0. Финансово-экономические показатели: Грузооборот – 23,2 тыс.т.км; Экономические потери от снижения скорости передвижения по сельскому поселению – 80 тыс. руб. Социально-экономические показатели: социально-экономический ущерб от ДТП– нет |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2026 годы, в том числе: I этап - 2016 - 2021 годы; II этап - 2021 - 2026 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: - Реконструкция дорожного полотна; - Благоустройство улично-дорожной сети; - Организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; - Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; - Благоустройство Фроловского сельского поселения; - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая; - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул. Центральная. 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: - Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта; - Увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение сельского поселения с городом Пермь. 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: - Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы; - Организация парковочных мест вдоль центральных улиц; - Упорядочение и организация парковок около МКД. 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения - Содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек; - Асфальтирование пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы - Благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами. 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: - Строительство парковки для грузового транспорта; - Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. 6.Мероприятия по развитию сети дорог: - Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район. 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - Проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов; - Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; - Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения; - Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2026 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 264 252,37 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджетов Фроловского сельского поселения – 264 252,37 тыс. руб. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

## Анализ положения сельского поселения в структуре пространственной организации РФ и субъектов РФ

Фроловское сельское поселение находится в центральной части Пермского муниципального района, который отнесен к Центральному функционально-планировочному району Пермского края, входящего в состав Приволжского федерального округа и Уральского экономического района, к югу от краевого центра – г. Пермь. Территория Фроловского сельского поселения разделена на две части Двуреченским Сельским поселением: одна часть поселения, на которой расположен центр поселения с. Фролы, вторая часть поселения расположена на берегу Камского водохранилища. Крупными населенными пунктами являются село Фролы и деревня Жебреи, в которых проживает 62% от общей численности населения.

Всего в сельском поселение находится 28 населенных пунктов.

Численность населения Фроловского сельского поселения – 5,1 тыс. чел. по состоянию на 01.01.2016 года.

Площадь сельского поселения – 191,09 кв. км.

Фроловское сельское поселение, в силу своего близкого расположения к краевому центру - г. Пермь, располагает хорошими автомобильными и железнодорожными путями сообщения, которые связывают его с поставщиками сырья и сбыта. Железнодорожный транспорт представлен участком железнодорожной магистрали Москва-Владивосток, по которой осуществляется пригородное сообщение электропоездов. Внешний автомобильный транспорт представлен автомобильной дорогой федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург, участками автомобильных дорог регионального значения: Южный обход г. Перми (протяженность на территории поселения 5,1 км), Восточный обход г. Перми (протяженность на территории поселения 8,5 км.).

## Социально-экономическая характеристика сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

### Социально-экономическая характеристика сельского поселения

Численность и возрастная структура населения с.п. Фроловское представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Численность и возрастная структура населения с.п. Фроловское в 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Население, чел. | 4404 | 4802 | 5100 |
| 2 | Возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста, чел. | 796 | 1036 | 1250 |
| 3 | в трудоспособном возрасте, чел. | 3000 | 3030 | 3100 |
| 4 | старше трудоспособного возраста, чел. | 608 | 736 | 750 |
| 5 | Занято в экономике муниципального образования, чел. | 432 | 432 | 432 |

Сальдо маятниковой миграции составляет 55%, что обусловлено нахождением сельского поселения в непосредственной близости от краевого центра

В целом демографическая ситуация характеризуется процессом прибыли населения, за счет миграционного прироста.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, а также уровень безработицы сельского поселения по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Численность работников предприятий и уровень безработицы с.п. Фроловское

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Численность работников крупных и средних предприятий, чел. | 245 | 265 | 298 |
| 2 | Уровень безработицы населения, % | 10 | 10 | 13 |

Основа экономической базы Фроловского сельского поселения представлена – сельским хозяйством, в которой работает 46,3% от числа занятых во всех сферах экономики.

В целом экономика с.п. Фроловское помимо предприятий сельского хозяйства представлена предприятиями, выполняющими обслуживающие функции, а также субъектами малого предпринимательства, основным видом деятельности которых является торговля

Самыми крупными предприятиями поселения являются ФГОУП УОХ «Липовая гора» с численностью работающих порядка 120 чел. и ИП ООО ЮИН Транс с численностью работающих 178 чел.

В целом с.п. Фроловское имеет хорошие предпосылки для хозяйственного развития, за счет близости расположения к г. Пермь и автодороге федерального значении Р-242 Пермь – Екатеринбург. В таблице 3 представлена численность занятых по видам экономической деятельности.

Таблица 3 – Численность занятых по видам экономической деятельности в 2015 году

| № п/п | Сферы экономики | Чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | торговля | 107 | 24,7 |
| 2 | Услуги спецтранспорта | 15 | 3,5 |
| 3 | Общественное питание | 11 | 2,5 |
| 4 | Услуги парикмахерской | 5 | 1,2 |
| 6 | Услуги образования | 50 | 11,6 |
| 7 | Услуги культуры | 20 | 4,6 |
| 8 | Сельское хозяйство | 200 | 46,3 |
| 9 | Оказание услуг ЖКХ | 24 | 5,6 |
| Итого | 432 | 100 |

### Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Современная планировочная ситуация характеризуется рядом особенностей, которые являются следствием специфики природных условий, экономико-географической ситуации, исторического характера системы расселения и исторического характера хозяйственной деятельности.

Фроловское сельское поселение занимает центральное место в системе расселения Пермского муниципального. Административным центром с.п. Фроловское является село Фролы, выполняющим следующие важные функции в поселении:

- административного и экономического центра территории;

- центра социального обслуживания населения;

- места размещения основных трудовых ресурсов.

На территории Фроловского сельского поселения 28 населенных пунктов. В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского муниципального района развиваемыми населенными пунктами являются село Фролы, поселок д. Жебреи и хутор Русское поле.

Территория поселения представлена землями населенных пунктов землями сельскохозяйственного назначения, землями промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, незначительная часть территории занята землями лесного фонда.

В сложившейся системе расселения сельского поселения можно выделить следующие функциональные зоны: селитебная зона, представленная землями населенных пунктов, зона сельскохозяйственного использования, представленная сельскохозяйственными угодьями, транспортная зона.

В целом в сельском поселении преобладают индивидуальные жилые дома, а также малоэтажной жилой застройкой до 4 этажей. Многоэтажная жилая застройка наблюдается в административном центре поселения – с. Фролы.

Село Фролы, также является общественно-деловой зоной поселения, поскольку в его центральной части расположены основные административные здания и объекты культурно-бытового плана.

Производственные зоны размещены на окраинах населенных пунктов.

Зона транспортной инфраструктуры сформирована двухпутной электрифицированной железнодорожной магистралью Москва – Владивосток, автомобильной дорогой федерального значения Пермь – Екатеринбург, автодорогами муниципального значения, коридором магистральных газопроводов Сургут – Полоцк, Н. Тура - Пермь.

Рекреационная зона формируется в восточной части поселения. В настоящее время рекреационная зона представлена территориями садоводческих объединений, горнолыжным комплексом «Жебреи», местными лесничествами. Наибольшее количество садоводческих хозяйств находится на в районе д. Бахаревка, также садоводческие хозяйства присутствуют в районе поселений Фролы, Костряга, Огрызково, Никулино, Голый Мыс и территории лесничеств.

В с.п. Фроловское вдоль всех водных объектов установлены водоохранные и прибрежные защитные полосы.

На территории поселения находится два мостовых перехода через р. Мулянка на автомобильной дороге Пермь – Екатеринбург км 000+000 – 002+840, 003+318 – 003+806.

В районе д. Паздерино и д. Красава на Восточном обходе г. Перми имеется 2-уровневая автомобильная развязка.

В восточной части района расположены сельскохозяйственные угодья. Также в восточной части с.п.Фроловское разделяет река Сылва (Камское водохранилище) на левобережье которой расположен второй по величине населенный пункт поселения – Жебреи.

Территория Фроловского сельского поселения разделена на две части Двуреченским сельским поселением: одна часть поселения, на которой расположен центр поселения с. Фролы, вторая часть поселения расположена на берегу Камского водохранилища. Территория, на которой расположено село Фролы на севере, северо-востоке и северо-западе граничит с городом Пермь, на юге, юго-западе и юго-востоке сельское поселение граничит с Двуреченским сельским поселением. Территория, расположенная на берегу Камского водохранилища, на северо-западе граничит с городом Пермь, на востоке с Сылвенским сельским поселением и Кунгурским муниципальным районом, на юге и юго-западе с Двуреченским сельским поселением.

В таблице 4 представлена характеристика существующего фонда по этажности жилой застройки.

Таблица 4 – Характеристика существующего фонда по этажности

| № п/п | Этажность | Тыс. м² общей площади | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | 40,5 | 36,6 |
| 2 | 5-9 | 23,7 | 21,4 |
| 3 | более 9 | 0 | 0 |
| 4 | Частный сектор | 46,5 | 42,0 |
| 5 | Всего | 110,7 | 100 |

### Оценка транспортного спроса

Транспортный спрос на УДС характеризуется загрузкой участков УДС (Таблица 5), определенной на основе макромодели с.п. Фроловское.

Таблица 5 – Транспортный спрос на УДС с.п. Фроловское

| № п/п | Наименование улиц сельского поселения (автодорог) | Транспортный спрос (загрузка), % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Весенняя (с. Фролы) | 20-40 |
| 2 | Сибирский тракт/ул. Сибирская (с. Фролы) | 15-20 |
|  | Ул. Центральнаяя (с. Фролы) | 15-30 |
|  | Ул. Садовая (с. Фролы) | Менее 10 |
|  | Ул. Центральная (д. Паздерено) | 15-30 |
|  | Ул. Новая (д. Паздерено) | 15-30 |
|  | Ул. Центральная (д. Большая Мось) | 20-40 |
|  | Ул. Дорожная (д. Мартьяново) | 20-40 |
|  | Бродовский тракт | 20-50 |
|  | Р-242 Пермь-Екатеринбург | 35-70 |
|  | Восточный обход г. Перми | 20-40 |
|  | Южный обход г. Перми | 30-60 |

Наиболее загруженными улицами сельского поселения являются:

- Бродовский тракт, загрузка 40% (250 ТС/час);

- Ул. Весенняя (с. Фролы), загрузка 30% (170 ТС/час);

- Сибирский тракт/ул. Сибирская (с. Фролы), загрузка 15% (120 ТС/час);

- ул. Центральная (с Фролы), загрузка 25% (150 ТС/час);

- ул. Центральная (д. Большая Мось), загрузка 30% (110 ТС/час);

- ул. Дорожная (д. Мартьяново), загрузка 30% (110 ТС/час).

## Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В настоящее время внешние транспортные связи с.п. Фроловское осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сельское поселение Фроловское обладает серьезным транспортным потенциалом обусловленным прохождением по территории поселения автомобильной дороги федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург, а также железнодорожной магистрали Москва – Владивосток и участками автомобильных дорог регионального значения: Южный и Восточный обходы г. Перми (протяженность по территории сельского поселения 5,1 и 8,5 км. соответственно)

Сельское поселение , в силу своей приближенности к краевому центру не имеет транспортных вокзалов.

### Железнодорожный транспорт

В центральной части поселения восточнее села Фролы железнодорожная магистраль Москва - Владивосток. Общая протяженность главных путей в границах сельского поселения составляет 6,5 км.

Линия имеет линию с электрифицированным видом тяги. На ж/д станции совершают остановку электропоезда осуществляющие сообщение города Перми со следующими населенными пунктами: Кишерть, Кукуштан, Шаля, Кордон, в прямом и обратном направлениях.

Станция имеет 2 пассажирские платформы. Грузовые и пассажирские операции на станции не проводятся.

Железная дорога имеет пересечения с региональной автомобильной дорогой Восточный обход города Перми и с дорогой местного значения(ул. Дорожная, д. Няшино), реализованные на разных уровнях.

### Автомобильный транспорт

В сельском поселение проходит часть трассы федерального значения Р – 242 Пермь – Екатеринбург (протяженность по территории поселения 4км), а также региональные дороги Южный и Восточный обходы города Перми. Данные автомобильные дороги в силу своего удобства и расположения, пользуются наибольшим спросом для автомобилистов, движущихся транзитом, через город Пермь, позволяя им миновать цент города. Улично-дорожная сеть поселения в основном представлена улицами и дорогами III и IV категории. Зачастую по узким лицам района затруднен разъезд автотранспорта. Разделение транспортных средств в общем потоке по видам представлено в таблице 6.

Таблица 6 – Разделение транспортных средств в общем потоке по видам

| № п/п | Вид ТС | Процент ТС в общем потоке, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 86 |
| 2 | Легкие грузовые автомобили | 9 |
| 3 | Средние грузовые автомобили | 3 |
| 4 | Тяжелые грузовые автомобили | 1 |
| 5 | Очень тяжелые грузовые автомобили | 0 |
| 6 | Автопоезда | 0 |
| 7 | Автобусы и общественный транспорт | 1 |

На основных транспортных магистралях, проходящих через поселение, состояние разметки отвечает нормам. Однако на дорогах местного значения не отвечает нормам, а в некоторых местах отсутствует вовсе. Требуется повсеместное восстановление дорожной разметки на улицах и дорогах поселения.

В сельском поселении Фроловское на данный момент существует один светофорный объект расположенныё на территории села Фролы по улице Весенняя напротив дома по адресу Весенняя ул., д. 2.

Характеристика транспортных инженерных сооружений приведена в таблице 7.

Таблица 7– Транспортные инженерные сооружения

| № п/п | Сооружения | Наименование препятствия | Технические характеристики | Техническое состояние, год обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост | р. Мулянка, автомобильная дорога Пермь – Екатеринбург км 000+000 –002+840 | Ширина 7 м, пртяженность 70 м | Удовлетворительное |
| 2 | Мост | р. Мулянка, автомобильная дорога Пермь – Екатеринбург км 003+318 – 003+806. | Ширина 7 м, пртяженность 70 м | Удовлетворительное |
| 3 | Транспортная развязка | Пересечение а/д Р 242, Южного и Восточного обходов г. Перми | 9 | Удовлетворительное |
| 4 | Транспортная развязка | В районе д. Паздерено и д. Красава на Восточном обходе города Перми | 9 | Удовлетворительное |
| 5 | Путепровод | На а/д Восточный обход г. Перми над ж\д Москва - Владивосток. | 15 | Удовлетворительное |

Вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения на опасных участках, а также в качестве дополнительной безопасности на разделительных полосах установлены дорожные ограждения.

Имеется 3 пешеходных переходов, находящихся в хорошем состоянии. Пешеходные ограждения в сельском поселении отсутствуют.

## Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Фроловское составляет109,8  км, из них в ведомстве сельского поселения 92,2 км. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,57 км/км2. Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям

| № п/п | Наименование показателя | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, из них | 109,8 |
| 2 | дорог федерального значения | 4 |
| 3 | дорог регионального значения | 13,6 |
| 4 | дорог местного значения | 92,2 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 15,7 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям составляет 17%, от общей протяженности.

Федеральная автодорога Р 242 Пермь – Екатеринбург проходи в западной части сельского поселения в непосредственной близости от административного центра поселения с. Фролы. Транзитные потоки автомобильного транспорта проходят по ней, минуя населенные пункты поселения, не оказывая значительного влияния на загрузку УДС поселения. Автодорога Р 242 является основным связующим звеном поселения и краевого цента г. Перми.

Также  транспортные связи сельского поселения представлены рядом региональных дорог, такими как Южный и Восточный обходы города Перми, служащими в качестве отвода транзитного транспорта от центра города Перми и обеспечивающими его объезд.

Федеральная автодорога Р-242 в черте сельского поселения имеет протяженность 4 км, а ширину проезжей части 15 м с асфальтобетонным типом покрытия.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования Фроловского муниципального района приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование а/дороги | Категория | Ширина проезжей части, метров | Среднесуточная интенсивность движения, автомобилей в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костарята – Красава – Паздерино | IV | 6,0-7,0 | до 300 |
| 2 | Няшино – Костарята | IV | 6,0 | до 300 |
| 3 | Костарята – Огрызково | IV | 7,0 | до 300 |
| 4 | а/д на д. Замараево | IV | 6,0 | до 300 |

Основной каркас УДС с.п. Фроловское основывается на основных федеральных, региональных и местных автодорогах. Сформировавшийся каркас УДС населенных пунктов поселения имеет крестообразную форму. Сеть улиц и дорог населенных пунктов получила развитие в направление широтных (поперечных) транспортных связей, обеспечивающих выезд из населенных пунктов на автомобильные дороги обеспечивающие связь с близлежащим краевым центром городом Пермь. Меридиональные же связи получили развитие в связи с развитием экономики региона.

Меридиональное направление представлено федеральной автотрассой Р-242 Пермь -  Екатеринбург, часть которой проходит по территории сельского поселения.

Широтное направление представлено:

- автомобильной дорогой Восточный обход города Перми;

- автомобильной дорогой Южный обход города Перми, являющийся часть автомобильной трассы М-7 «Волга»;

- ул. Весенняя обеспечивающая подъезд жителей с. Фролы подъезд к автомобильной дороге Р-242.

- автомобильной дорогой Бродовский тракт, обеспечивающей восточной части сельского поселения, находящейся на берегу Камского водохранилища.

В силу того, что сельское поселение Фроловское разделено на две части Двуреченским сельским поселением, важно развитое сообщение этих частей. Связь западной и восточной частей поселения осуществляется по дорогам Бродовский тракт и далее по а/д Восточный обход г. Перми.

Основной каркас автомобильных дорог расположен в западной части сельского поселения, в которой находиться и административный центр с. Фролы.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения характеризуется низкой степенью благоустройства и недостаточной шириной улиц. Стоит отметить, что часть автомобильных дорог сельского поселения обладает переходным покрытием.

Параметры дорожного движения на УДС представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Основные параметры дорожного движения на УДС с.п. Фроловское

| Наименование участка УДС | Наименование параметра дорожного движения |
| --- | --- |
|  | Ср.скор. потока, км/ч | Макс. интенсивность, ТС/час | Плотность потока, авт./ км | Коэффициент загрузки | Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2 | Качество содержания автомобильных дорог |
| Ул. Центральная (с. Фролы) | 25 | 150 | 6 | 0,25 | 0,7 / 0,015 | Хорошее |
| Ул. Весенняя (с. Фролы) | 35 | 170 | 4,9 | 0,3 | 0,9 / 0,018 | Удовлетворительное |
| Сибирский тракт/ул. Сибирская (с. Фролы) | 40 | 120 | 3 | 0,15 | 0,5 / 0,01 | Неудовлетворительное |
| Ул. Садовая (с. Фролы) | 30 | 80 | 3 | 0,1 | 0,3 / 0,006 | Хорошее |
| Ул. Центральная (д. Паздерено) | 40 | 110 | 3 | 0,15 | 0,5 / 0,01 | Неудовлетворительно |
| Ул. Новая (д. Паздерено) | 35 | 110 | 3 | 0,15 | 0,5 / 0,01 | Неудовлетворительно |
| Ул. Центральная (д. Большая Мось) | 35 | 110 | 3 | 0,3 | 0,9 / 0,018 | Хорошее |
| Бродовский тракт | 60 | 250 | 4,2 | 0,4 | 1,2 / 0,024 | Удовлетворительное |
| Костарята – Красава – Паздерино | 50 | 200 | 4 | 0,4 | 1,2 / 0,024 | Хорошее |
| Няшино – Костарята | 35 | 120 | 2,6 | 0,3 | 0,9 / 0,018 | Хорошее |
| Костарята – Огрызково | 35 | 90 | 2,6 | 0,1 | 0,3 / 0,006 | Хорошее |
| а/д на д. Замараево | 50 | 100 | 2 | 0,2 | 0,6 / 0,012 | Хорошее |
| а/д Р-242 Пермь - Екатеринбург | 60 | 1700 | 28,3 | 0,6 | 1,8 / 0,036 | Хорошее |
| а/д Восточный обход г. Перми | 60 | 500 | 8,3 | 0,3 | 0,9 / 0,018 | Хорошее |
| а/д Южный обход г. Перми | 60 | 1200 | 20 | 0,5 | 1,5 / 0,03 | Хорошее |
| В среднем по УДС (учитывая а/д федерального и регионального значения) | 43,3 | 334 | 6,5 | 0,28 | 0,84 / 0,017 | Удовлетворительное |
| В среднем по УДС (учитывая дороги только местного значения) | 36 | 126 | 3,5 | 0,22 | 0,66 / 0,0132 | Удовлетворительное |

Экономические потери от несоответствия фактической скорости разрешенной и допустимой на участках УДС с.п. Фроловское составляют 101,35 тыс. руб.

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах ПДК.

## Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковочными местами

Парк транспортных средств и уровень автомобилизации сельского поселения представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Парк транспортных средств и уровень автомобилизации

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2015 |
| 1 | Легковые автомобили, единиц ТС | 866 | 1164 |
| 2 | Грузовые автомобили, единиц ТС | 61 | 84 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед. ТС/1000 жителей | 203 | 231 |

Анализ данных показывает рост автомобилизации населения в сравнении с данными 2013 года в 1,14 раза, за счет миграционного прироста, количество автомобилей в поселение выросло в 1,35 раз.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется преимущественно на территории частных домовладений.

Существующее парковочное пространство и дефицит на территории Фроловского сельского поселения представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Парковочное пространство на парковках общего пользования на территории с.п. Фроловское

| Количество легковых автомобилей | Существующее количество машиномест | Необходимо общее количество машиномест | Существующий дефицит в машиноместах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На территории специализированных автостоянок | Парковка вдоль УДС | ГСК | Парковки на территории частных домовладений | Перехватывающие парковки | Парковка на территории дворов МКД |  |  |
| 1164 | 55 | - | 21 | 785 | - | 70 | 815 | -116 |

На данный момент дефицит машиномест на парковках общего пользования отсутствует.

## Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

### Железнодорожный транспорт

На территории поселения существует железнодорожная станция Няшино, расположенная в непосредственной близости к административному центру поселения с. Фролы. Со станции осуществляется железнодорожное сообщение с городом Пермь электропоездами. Остановку на станции осуществляют 4 ежедневных проходящих электропоезда.

Годовой пассажиропоток составляет около 20 тыс. пассажиров.

### Автомобильный транспорт

В роли  общественного транспорта в сельском поселение используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь сельского поселения с городом Пермь и другими населёнными пунктами Пермского края. Село Фролы и город Пермь связывает автобусное сообщение г. Пермь-Лобаново, г. Пермь-Нефтяник с интервалом до 30-40 мин.

Общие показатели работы общественного транспорта представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество маршрутов, шт. | 3 |
| 3 | Общая протяженность маршрутов, км | 72,5 |
| 5 | Протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт | 28,5 |
| 6 | Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2 | 0,15 |
| 7 | Среднегодовой пассажирский поток, пасс./год | 1400 |

Среднегодовой пассажирский поток на общественном автомобильном транспорте по годам представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Среднегодовой пассажирский поток на общественном автомобильном транспорте

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс./год | 1354 | 1378 | 1400 |

Стоит отметить, что Фроловское сельское поселение обслуживается в основном проходящими автобусами общественного транспорта. В целом общественный транспорт развит слабо, достаточное обслуживание общественным транспортом имеет только западная часть сельского поселения, а в частности с. Фролы. Среднегодовой пассажиропоток в последние годы имеет прирост за счет повышения численности населения.

## Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Основные пешеходные маршруты в сельском поселении расположены вдоль объектов УДС. Основной задачей, которых является обеспечение подхода населения к объектам транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культурно-бытовым и административным объектам.

Велосипедные дорожки на территории с.п. Фроловское отсутствуют.

## Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В силу того, что сельское поселение имеет слабый экономический потенциал оно имеет недостаточно развитую транспортную инфраструктуру. Основной проблемой сельского поселения состоит в том, что большая часть дорог не отвечает установленным нормам. Если рассматривать только дороги находящиеся в ведомстве сельского поселения, протяженность их составляет 92,2 км, из них соответствует норме только 15,7 км, что составляет 17,03%.

В сельском поселение имеется одно автотранспортное предприятие (далее – АТП), расположенное в д. Мартьяново. Общим количеством 60 единиц подвижного состава. В сельском поселение осуществляют деятельность организации 	коммунальных и дорожных служб. Обслуживания дорог Фроловского сельского поселения осуществляется сторонними организациями, выбираемыми на основе тендеров.

Перечень прочих коммунальных организаций представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Перечень прочих коммунальных организаций

| № п\п | Наименование предприятия | Сфера обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Юг-Сервис» | Водоснабжение, водоотведение |
| 2 | ОАО «Райтеплоэнерго-сервис» | Теплоснабжение и подогрев воды (горячее водоснабжение) |
| 3 | ООО «ТКС - Сылва» | Теплоснабжение |
| 4 | ПАО «Пермэнергосбыт» | Электроснабжение |

Для оценки работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб был проведен социальный опрос. Графики, показывающие количество людей принявших участие в опросе и их оценка работы коммунальных служб приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сводный график оценок населения работы коммунальных и дорожных служб.

Усредненная оценка показателей социального опроса представлена в таблице 16.

Таблица 16 –  Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| № п/п | Наименование параметра | Оценка работы по пятибалльной шкале |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и сезонное содержание УДС | 3,1 |
| 2 | Уборка мусора | 3,17 |
| 3 | Работы по устранению дорожных неровностей | 2,75 |

Исходя из данных социального опроса, большая часть населения оценивает работу коммунальных и дорожных служб как удовлетворительную.

## Анализ уровня безопасности дорожного движения

По данным ГИБДД и администрации в Фроловском сельском поселении не наблюдалось ДТП. В связи с этим можно сделать вывод, что очаги аварийности в поселение отсутствуют, а социальный риск населения равен нулю. В целом сельское поселение безопасно для движения пешеходов.

## Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду оценивался посредством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО) и оксида азота (NO2) транспортными средствами и представлен в таблице 17.

Таблица 17 –Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду

| Наименование участка | Показатель |
| --- | --- |
|  | CO | NO2 |
|  | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| В среднем по УДС | 0,66 | 3 | 0,0132 | 0,06 |

Относительный показатель аварийности за последние годы (2014,2015) равен 0, что говорит в целом о высоком уровне безопасности дорожного движения в Фроловском сельском поселении.

## Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

### Характеристика существующих условий

Существующая сеть дорог населенных пунктов сельского поселения Фроловское развита слабо, в связи со слабым экономическим потенциалом. Из 28 населенных пунктов лишь 3 планируется развивать в рамках генерального плана, остальные являются сохраняемыми (16 населенных пунктов) и малоперспективными (9 населенных пунктов). К населенным пунктам, планируемым под развитие относятся с. Фролы, д. Жебреи, хут. Русское поле.

Сформированная сеть магистральных улиц и дорог населенных пунктов развита в направление широтных и меридиональных транспортных связей, обеспечивающих транспортную связь населенного пункта с городом Пермь.

Связь значительной территории сельского поселения, а именно восточной его части, находящейся на побережье камского водохранилища с административным центром поселения развита слабо, в виду территориального расположения и отсутствия прямой автодороги связывающей их.

Участки улично-дорожной сети населенных пунктов не соответствуют нормам и за частую не обеспечивают необходимой пропускной способности, особенно это наблюдается на улицах и дорогах обеспечивающих подъезд к автодорогам федерального и регионального значения. В сельском поселении часть автомобильных дорог представлена автодорогами с переходным типом покрытия. Можно сделать вывод, что улично-дорожная сеть сельского поселения не обеспечивает нормального передвижения автотранспорта в виду ненормативного состояния проезжих частей и улиц населенных пунктов сельского поселения, решением данной проблемы являются мероприятия направленные на приведение существующих улиц и дорог в нормативное состояние.

Из-за неразвитой сети магистральных улиц железнодорожная станция не обеспечена широтными транспортными связями. Следует отметить, что часть населенных пунктов имеет частичное сообщение общественным транспортом, а некоторые и вовсе не имеют его.

На территории сельского поселения располагаются 5 станций технического обслуживания (далее - СТО) и 5 автозаправочных станций (далее - АЗС), которые расположены в западной части сельского поселения Фроловское, недостаточно для удовлетворения спроса владельцев автомототранспорта, что особо проявляется в восточной части поселения, где они отсутствую.

### Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура

Развитие железнодорожного сообщения в части реконструкции и модернизации выходит за рамки вопросов местного значения. Однако стоит отметить, что развитие сообщения поселения электропоездами с краевым центром г. Пермь решило бы проблемы недостаточной развитости общественного транспорта в сельском поселении.

Автодорожная инфраструктура

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания за счет приведения в нормативное состояние существующих улиц и дорог поселения, а также строительства дорог в зонах намечаемой жилищной застройки.

Также в рамках генерального плана планируется организации системы пешеходных направлений и зон, включающих сооружения благоустроенных пешеходных переходов.

Общая протяженность магистральных улиц и дорог по проекту Генерального плана остается без изменений и составит 92,2 км магистральных улиц и дорог, сохраняя показатель плотности улично-дорожной сети. Генеральным планом и муниципальными программами планируется приведения дорожного полотна к нормам и приватизация бесхозных дорог поселения. Также в сельском поселение, в связи с жилищным строительством предусмотренным муниципальной программой планируется строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д.Мартьяново Фроловского сельского поселения. Так в результате реализации муниципальных программ общая протяженность улиц и дорог Фроловского сельского поселения увеличится на 66 км  и составит 158,2 км.(без учета автодорог федерального и регионального значения), а плотность улично-дорожной сети составит 0,83 км./кв.км.

Пассажирский транспорт

В связи с одновременным увеличением жителей и ростом уровня автомобилизации в сельском поселении. Генеральным планом на расчетный срок не предполагается увеличение пассажиропотока. Также стоит отметить, что основные места тяготения на территориях населенных пунктов находятся в шаговой доступности, к таким местам относятся культурно бытовые объекты, объекты образования и медицины, что приводит к сохранению существующей ситуации с общественным транспортом. Стоит учитывать, что основное число жителей поселения совершают трудовые поездки в город Пермь, по этой причине было бы целесообразно увеличение числа рейсов общественного транспорта, работающего в пригородном направлении, в пиковые часы. Также сеть общественного транспорта сельского поселения может быть развита за счет развития и интеграции с сетью городского общественного транспорта, в том числе и легкорельсового или троллейбусного электрического транспорта в районах наиболее близко расположенных к городу Перми и с интенсивной жилищной застройкой – это деревни Большая Мось и Мартьяново.

Парковочное пространство

В силу обилия малоэтажной жилой застройки хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется на их территории, что покрывает 67,5% от общего количества автомобилей и 96% от общей потребности в парковочных местах. С уровнем роста автомобилизации растущая потребность в машиноместах будет покрываться за счет существующего профицита машиномест, а также парковочных мест предусмотренных в районе новой жилой застройки.

Для хранения и обслуживания транзитных грузовых автомобилей предполагается строительство парковки площадью 15000 кв.м.(180 машиномест).

Хранение транспортных средств, предусматривается на личных придомовых участках, в индивидуальных гаражах, а также на парковках вблизи многоквартирных домов.

Анализ показывает, что АЗС находятся в западной части поселения и полностью удовлетворяют спрос этой территории, также в западной части расположены СТО и автомойки. Однако наряду с этим восточная часть поселения не имеет АЗС и СТО, что показывает слабо развитую транспортную инфраструктуру данной части поселения.

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры администрации муниципального образования – Фроловское сельское поселение муниципального образования Пермский муниципальный район Пермского края.

Нормативно-правовая база в сфере транспортной инфраструктуры должна соответствовать действующему законодательству РФ, а именно:

Все нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ», то есть должны быть опубликованы:

- Постановление "Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок".

- Постановление "Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок ".

Согласно пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, установившим данные маршруты, таким образом, это относится к полномочиям муниципального образования Пермский муниципальный район Пермского края.

Так же необходимо создать и желательно утвердить распоряжением или приказом реестр маршрутных карт регулярных перевозок, выданных перевозчикам на каждое транспортное средство пассажирских перевозок. Маршрутная карта – это документ на право работы автомобильного транспортного средства по маршруту регулярного сообщения (статья 28 Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ»).

## Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения производилась на основе Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 годы (Таблица 18).

Таблица 18 – Финансирования транспортной инфраструктуры

| Наименование программы (подпрограммы) | Источники и объемы финансирования |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 годы | Всего по программе 57402,50тыс. руб., в том числе: Бюджет сельского поселения 57402,50 тыс. руб., из них: 2016 год - 23713,52 тыс. руб. 2017 год - 8124,45 тыс. руб. 2018 год - 8521,51тыс. руб. 2019 год - 8521,51тыс. руб. 2020 год - 8521,51 тыс. руб. Бюджеты федерального, краевого и районного уровней 0 тыс. руб |
| Финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» на 2016-2020 годы. | Всего по программе 35396,83 тыс. руб., в том числе: Бюджет сельского поселения 35396,83 тыс. руб., из них: 2016 год - 19265,72 тыс. руб. 2017 год - 3867,44 тыс. руб. 2018 год - 4087,89 тыс. руб. 2019 год - 4087,89 тыс. руб. 2020 год - 4087,89 тыс. руб. Бюджеты федерального, краевого и районного уровней 0 тыс. руб. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство территории» на 2016-2020 годы. | Всего по программе 22005,67тыс. руб., в том числе: Бюджет сельского поселения 1507,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 4447,8тыс. руб. 2017 год - 4257,01 тыс. руб. 2018 год - 4433,62тыс. руб. 2019 год - 4433,62 тыс. руб. 2020 год - 4433,62 тыс. руб. Бюджеты федерального, краевого и районного уровней 0 тыс. руб |

Данные представленные в таблице показывают, что динамика финансирования программ транспорта сельского поселения с 2016 по 2020 годы в целом положительная. Падения объемов финансирования после 2016 года  связанна со снижением затрат на поддержание нормативного состояния дорог поселения, в результате проведенных мероприятий, запланированных на 2016 год. Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Фроловского сельского поселения. Объем ежегодного софинансирования Программы за счёт средств федерального и краевого бюджетов, а также за счёт средств бюджета Пермского муниципального района, уточняются и корректируются в соответствие с нормативно правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и Пермского муниципального района.

Тем не менее, в течение года производится корректировка в части финансирования муниципальных программ и подпрограмм и данные таблицы 22 актуализируются в соответствии с необходимыми потребностями и условиями.

# Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

## Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Прогноз социально-экономического развития Фроловского сельского поселения представлен в таблице 19, основан на статистических данных муниципального образования.

Таблица 19 – Прогноз социально-экономического развития с.п. Фроловское

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2020 | 2026 |
| 1 | Население, чел. | 5100 | 6000 | 8000 |
| 2 | Возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста, чел. | 1250 | 1700 | 2000 |
| 3 | в трудоспособном возрасте, чел. | 3100 | 3500 | 5000 |
| 4 | старше трудоспособного возраста, чел. | 750 | 800 | 1000 |
| 5 | Занято в экономике поселения, чел. | 432 | 432 | 432 |
| 6 | Уровень безработицы населения, % | 13 | 20 | 25 |
| 7 | Сальдо маятниковой миграции составляет, % | 55 | 60 | 70 |

Из представленного прогноза видно, что численность населения в последующие 10 лет будет увеличиваться, что связано с естественной прибылью населения и миграцией.

Увеличение жилищного фонда предполагается в основном за счет строительства индивидуальных жилых домов, а также малоэтажного жилищного строительства в существующих границах населенных пунктов, а также многоэтажного строительства в с. Фролы.

В новых границах населенных пунктов поселения для развития жилой зоны предусматривается территория ориентировочной площадью 159 га. В том числе – 54,27 га для многоэтажной застройки и 104,8 га для малоэтажной застройки.

Ниже представлен перечень площадок нового жилищного строительства (Таблица 20), предполагаемых к строительству в течение расчетного срока (до 2026 г.).

Таблица 20 – Перечень площадок нового жилищного строительства

| № п/п | Местоположение участка | Площадь, га | Количество квартир, кв. | Количество домов, шт. | Площадь жилого фонда, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Фролы многоэтажная застройка | 36,5 | 1865 | - | 156,7 |
| 2 | с. Фролы малоэтажная застройка | 13,4 | - | 90 | 8,1 |
| 3 | район «5-ферма» многоэтажная застройка | 17,7 | 903 | - | 75,8 |
| 4 | д. Замулянка | 1,5 | - | 10 | 0,9 |
| 5 | д. Б. Мось | 1,4 | - | 10 | 0,9 |
| 6 | д. Жебреи | 16,6 | - | 110 | 9,9 |
| 7 | х. Русское поле | 71,9 | - | 479 | 42,9 |
| Итого | 159,07 | 2768 | 699 | 295,2 |

По данным генерального плана на период до 2026 года не предусмотрено строительство крупных объектов социальной сферы.

## Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Грузовой транспорт в пределах района движется только по автомобильным дорогам Р 242 Пермь – Екатеринбург, Южный и Восточный обходы города Перми. В пределах населенных пунктов сельского поселения передвижения грузового транспорта незначительно или отсутствует полностью. За счет развития населенных пунктов поселения, находящихся в непосредственной близости к городу Пермь, а также увеличения численности населения, предполагается увеличения пассажиропотока на перспективу. Основным направление передвижений населения проживающего в сельском поселении, как и прежде, является город Пермь. В связи с высоким уровнем трудовых поездок.

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов Фроловского сельского поселения представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Прогноз транспортного спроса объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт (автомобильный, железнодорожный, электрический) |
| 1 | Объем перевозок грузов | тыс. т | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
| 2 | Грузооборот | тыс.т.км | 19,2 | 21.2 | 23,2 |
| 3 | Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 1400 | 1540 | 1750 |
| 4 | Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 42750 | 46170 | 49875 |
| 5 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 6 | Загрузка УДС | % | 22 | 27 | 37,5 |

## Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Ед. изм. | 2015 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 2 | СТО | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Автовокзалы | ед. | - | 1 | 1 |
| 5 | Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | 5 | 6 | 6 |

## Прогноз развития дорожной сети

Прогноз развития дорожной сети представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Прогноз развития дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, из них: | км | 109,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | Федерального значения | км | 4 | 4 | 4 |
|  | Регионального значения | км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
|  | Местного значения | км | 92,2 | 158,8 | 158,8 |
| 2 | Плотность транспортной сети | км/км2 | 0,57 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 17 | 57 | 70 |

## Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения сельского поселения легковым автотранспортом в настоящее время составляет 231 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока принят 250 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС с.п. Фроловское представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Прогнозные значения параметров дорожного движения

| № п/п | Прогнозируемый период | Наименование параметра дорожного движения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скорость потока, км/ч | Интенсивность, ТС/час | Плотность потока, авт. / км | Коэфф. загрузки | Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2 | Экономические потери, тыс. руб. |
| 1 | 2016 – 2021 гг. | 36 | 126 | 3,5 | 0,22 | в пределах нормы | 101,35 |
| 2 | 2021 – 2026 гг. | 45 | 225 | 5 | 0,375 | в пределах нормы | 80 |

## Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Социальный риска от ДТП | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество лиц, пострадавших в результате ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 |

## Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

| № п/п | Наименование участка | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO | NO2 |
|  |  | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| 1 | 2016 – 2021 гг. | 0,66 | 3 | 0,0132 | 0,06 |
| 2 | 2021 – 2026 гг. | 1,13 | 3 | 0,023 | 0,06 |

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 70%. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 60%. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 3,2 %.

# Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

## Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

| Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | по Генеральному плану - реконструкция дорожного полотна; - благоустройство улично-дорожной сети; - организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; - Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; - Благоустройство Фроловского сельского поселения. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | по Генеральному плану - мероприятий не предусмотрен. по Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района - Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | по Генеральному плану - Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. |
| 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки Программы - содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек |
| 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | по Генеральному плану - Строительство парковки для грузового транспорта на территории с. Фролы, площадью 15000 кв.м. |
| 6.Мероприятия по развитию сети дорог | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район; |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. |
| Вариант №2 (Оптимальный) |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | по Генеральному плану - реконструкция дорожного полотна; - благоустройство улично-дорожной сети; - организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; - Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; - Благоустройство Фроловского сельского поселения. в рамках разработки Программы - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая, ул. Центральная; |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | по Генеральному плану - мероприятий не предусмотрен. по Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района - обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта в рамках разработки Программы - увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение с городом Пермь; |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | по Генеральному плану - Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. В рамках разработки Программы - благоустройство стоянок у придомовых территорий; - организация парковочных мест вдоль центральных улиц. |
| 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки Программы - содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек - асфальтирование пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы - благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами |
| 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | по Генеральному плану - Строительство парковки для грузового транспорта на территории с. Фролы, площадью 15000 кв.м. в рамках разработки Программы - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| 6.Мероприятия по развитию сети дорог | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район; |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В рамках Программы - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий. - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения; - установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств. |
| Вариант №3 (Максимальный) |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | по Генеральному плану - реконструкция дорожного полотна; - благоустройство улично-дорожной сети; - организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; - Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; - Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; - Благоустройство Фроловского сельского поселения. в рамках разработки Программы - Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая, ул. Центральная; |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | по Генеральному плану - мероприятий не предусмотрено. по Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района - Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта - строительство пути ЛРТ в д. Большая Мось (Фроловское сельское поселение) - продление маршрута троллейбуса с запасом автономного хода до п. 5-я Ферма и размещения там городского автовокзала (Фроловское сель-ское поселение) в рамках разработки Программы - увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение с городом Пермь; - организация регулярного автобусного сообщения с наиболее крупными необеспеченными населенными пунктами сельского поселения; - организация остановочных пунктов. |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | по Генеральному плану - Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. В рамках разработки Программы - организация парковочных мест вдоль центральных улиц; - упорядочение и организация парковок около МКД. |
| 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | в рамках разработки Программы - содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек - асфальтирование пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы - - благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами |
| 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | по Генеральному плану - Строительство парковки для грузового транспорта на территории с. Фролы, площадью 15000 кв.м. в рамках разработки Программы - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. - обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; |
| 6.Мероприятия по развитию сети дорог | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район; в рамках разработки Программы - создание сети асфальтированных дорог связывающих населенные пункты поселения между собой |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | по МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. - проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В рамках Программы - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий. - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения; - установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств. |

## Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 28.

Таблица 28 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

| Вариант развития транспортной инфраструктуры | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| Вариант №1 (Базовый) | Дорожная сеть: протяженность автомобильных дорог 175,8 км, в том числе: - федеральных - 4 км, - региональных – 13,6 км, - муниципальных – 158,2 км. протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 70 %. Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 3 ед. общая протяженность маршрутов общественного транспорта– 72,5 км; протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт –28,5 км. пассажиропоток –1750 тыс. чел. год. количество создаваемых ТПУ – 0. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км, в том числе - рекреационные - 0, - транспортные - 0, - комбинированные - 0. Парковочное пространство: Машиномест на парковках общего пользования – 1700 (дефицит отсутствует), в том числе на перехватывающих парковках – 0. Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 0; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)–0. Финансово-экономические показатели: Грузооборот – 23,2 тыс.т.км; Экономические потери от снижения скорости передвижения по сельскому поселению – 80 тыс. руб. Социально-экономические показатели: социально-экономический ущерб от ДТП– нет |
| Вариант №2 (Оптимальный) | Дорожная сеть: протяженность автомобильных дорог 175,8 км, в том числе: - федеральных - 4 км, - региональных – 13,6 км, - муниципальных – 158,2 км. протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 70 %. Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 3 ед. общая протяженность маршрутов общественного транспорта– 72,5 км; протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт –28,5 км. пассажиропоток –1750 тыс. чел. год. количество создаваемых ТПУ – 0. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км, в том числе - рекреационные - 0, - транспортные - 0, - комбинированные - 0. Парковочное пространство: Машиномест на парковках общего пользования – 1800 (дефицит отсутствует), в том числе на перехватывающих парковках – 0. Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 0; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)–0. Финансово-экономические показатели: Грузооборот – 23,2 тыс.т.км; Экономические потери от снижения скорости передвижения по сельскому поселению – 80 тыс. руб. Социально-экономические показатели: социально-экономический ущерб от ДТП– нет |
| Вариант №3 (Максимальный) | Дорожная сеть: протяженность автомобильных дорог 175,8 км, в том числе: - федеральных - 4 км, - региональных – 13,6 км, - муниципальных – 158,2 км. протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 70 %. Пассажирские перевозки: количество маршрутов автобусного транспорта – 3 ед. общая протяженность маршрутов общественного транспорта– 72,5 км; протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт –28,5 км. пассажиропоток –1750 тыс. чел. год. количество создаваемых ТПУ – 0. Велосипедный транспорт: количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км, в том числе - рекреационные - 0, - транспортные - 0, - комбинированные - 0. Парковочное пространство: Машиномест на парковках общего пользования – 2000 (дефицит отсутствует), в том числе на перехватывающих парковках – 0. Общий уровень безопасности дорожного движения: количество ДТП с пострадавшими – 0; социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)–0. Финансово-экономические показатели: Грузооборот – 23,2 тыс.т.км; Экономические потери от снижения скорости передвижения по сельскому поселению – 80 тыс. руб. Социально-экономические показатели: социально-экономический ущерб от ДТП– нет |

## Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры Фроловского сельского поселения удовлетворяют его потребностям в  настоящем времени, а также на перспективу до 2026 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть сельского поселения загружена в среднем на 22%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, нормативным требованиям на сегодняшний день отвечает 30,3% дорог поселения с учетом дорог федерального и регионального уровня, а из дорог находящихся в ведомстве сельского поселения нормативным требованиям отвечает 17%.Решение данной проблемы предусматривается всеми вариантами развития.

В настоящее время во Фроловском сельском поселение отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения. На данный момент в сельском поселении также слабо развита пешеходная инфраструктура. Базовым вариантом, базирующемся на генеральном плане и муниципальных программах сельского поселения, предусмотрено развитие пешеходной инфраструктуры в районах новой жилищной застройки. Оптимальный и максимальный варианты развития развитья также предусматривают развитие велопешеходных маршрутов в населенных пунктах сельского поселения.

Пассажирские перевозки в сельском поселение осуществляются 3-мя межмуниципальными маршрутами обеспечивающими связь сельского поселения с краевым центром городом Пермью и крупными населенными пунктами района. Базовый и оптимальный варианты развития предусматривают сохранение количества муниципальных маршрутов, однако при этом планируется увеличение количества рейсов, в связи с увеличением пассажиропотока. Максимальный вариант развития также предусматривает развитие общественного транспорта в поселение за счет его интеграции с системой городского пассажирского транспорта города Перми, за счет продления городских троллейбусных линий и прокладки путей легкорельсового транспорта в районы новой жилищной застройки расположенных в деревнях Большая Мось и Мартьяново.

Генеральным планом сельского поселения и схемой территориального планирования Пермского муниципального района  предусматривается застройка территории сельского поселения, как многоквартирными, так и частными домами. Основная доля приходится на частные домовладения, где парковка автомобилей осуществляется на придомовых участках, в связи с этим, при росте автомобилизации основной дефицит придется на временные парковки (вдоль УДС и вблизи объектов притяжения), при настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения организация платных парковок может оказаться нерентабельной. Вариантами развития предусматривается строительство и организация парковок на придомовых территориях и вдоль УДС поселения.

Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для сельского поселения. Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по сохранению безаварийной ситуации, предполагаемый социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 0.

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Фроловского сельского поселения представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития транспортной инфраструктуры.

# Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| Автомобильный транспорт |
| 1.1 | Реконструкция дорожного полотна | протяженность автомобильных дорог 175,8 км, в том числе: - федеральных - 4 км, - региональных – 13,6 км, - муниципальных – 158,2 км. протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 70 %. | 2026 |
| 1.2 | Благоустройство улично-дорожной сети | В соответствие с Генеральным планом сельского поселения. | 2016-2020 годы, ежегодно |
| 1.3 | Организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; | В соответствие с Генеральным планом сельского поселения. | 2020 |
| 1.4 | Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; | Протяженность 1,414 км, Ширина 6 м, Категория IV | 2016 |
| 1.5 | Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая | Протяженность 470 м. | 2017 |
| 1.6 | Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная | Протяженность 440 м. | 2016 |
| 1.7 | Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная | Протяженность 880 м | 2019 |
| 1.8 | Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная | Протяженность 600 м | 2020 |
| 1.9 | Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток |  |  |
| 1.10 | Благоустройство Фроловского сельского поселения. | В соответствие с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. | 2016-2020 годы, ежегодно |
| 1.11 | Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая | Протяженность 750 м, Ширина 6 м, Категория IV | 2026 |
| 1.12 | Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул. Центральная; | Протяженность 20 м, Ширина 6 м, Категория IV | 2026 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Автомобильный транспорт |
| 2.1 | Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта | В соответствие со стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы | 2026 |
| 2.2 | Увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение сельского поселения с городом Пермь | количество маршрутов автобусного транспорта – 3 ед. общая протяженность маршрутов общественного транспорта– 72,5 км; протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт –28,5 км. пассажиропоток –1750 тыс. чел. год. | 2026 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства |
| 3.1 | Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. | В соответствие с генеральным планом сельского поселения | 2022 |
| 3.2 | Организация парковочных мест вдоль центральных улиц | Устройства парковочных карманов вдоль УДС города | 2026 |
| 3.3 | Упорядочение и организация парковок около МКД | Обустройство парковочного пространства около существующих МКД и Планируемых (в соответствие с проектами застройщиков) | 2026 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| 4.1 | Содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек | Параметры определяются проектами | 2016-2026 годы, ежегодно |
| 4.2 | Асфальтирование пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы | Протяженность 900м, ширина 1,5 м. | 2021 |
| 4.3 | Благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами | Параметры определяются проектами | 2021 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| 5.1 | Строительство парковки для грузового транспорта | Строительство парковки на территории села Фролы, площадью 15000 кв.м. Проект предусмотрен генеральным планом сельского поселения. | 2020 |
| 5.2 | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. | Организация подъезда путем установки запрещающих знаков, создания специальных площадок, эвакуации частных транспортных средств, мешающих работе машин коммунальных и дорожных служб | 2016-2026 |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| 6.1 | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район | Протяженность 66 км.В соответствие с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. | 2016-2020 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| 7.1 | Проведения целевых мероприятий по ремонту автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. | В соответствие с генеральным планом сельского поселения | 2020 |
| 7.2 | Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Проведение уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях | 2016-2026 годы, ежегодно |
| 7.3 | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения | Согласно существующим и актуализируемым параметрам | 2016-2026 годы, ежегодно |
| 7.4 | Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств | Согласно существующим и актуализируемым параметрам | 2021 |

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 30.

Таблица 30 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Вид дорожного хозяйства | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. руб. | Вид транспорта | Вид работ | Цель программы | Задачи программы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| Реконструкция дорожного полотна | 92200 | Автом. | Реконструкция | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с. п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом | Муниципальный бюджет |
| Благоустройство улично-дорожной сети | 22041,53 | Автом. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; | 2194,35 | Автом. | Озеленение, уличное освещение, организация и вывоз ТБО | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; | Муниципальный бюджет |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; | 2285,82 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; | 1000,00 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; | 1000,00 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; | 1000,00 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; | 1000,00 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; | 2500,00 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Благоустройство Фроловского сельского поселения. | 22005,67 | Автом. | Реконструкция | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая | 15 750 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул. Центральная; | 4 200 | Автом. | Ремонт | Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта | Не требует финансирования | Автом. | Обеспечение транспортной доступности | Мероприятие предусмотренно стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; | Частные инвестиции |
| Увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение сельского поселения с городом Пермь | Не требует финансирования | Автом. | Координация количества рейсов совершаемых общественным транспортом с целью должного удовлетворения потребностей в нем | Мероприятия по оптимизации общественного транспорта предусмотрены программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; | Частные инвестиции |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства |
| Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. | 20 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития сельского поселения | - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Частные инвестиции |
| Организация парковочных мест вдоль центральных улиц | 5 000 | Автом. | Строительство, организация парковочных карманов | Мероприятия по оптимизации парковочного пространства в сельском поселение предусмотрены программой | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Муниципальный бюджет |
| Упорядочение и организация парковок около МКД | 4 000 | Автом. | Благоустройство парковок | Мероприятия по оптимизации общественного транспорта предусмотрены программой | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| Содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек | 200 | Пешеходн. | Содержание и ремонт | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| Строительство пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы | 4 725 | Пешеходн. | Строительство | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| Благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами | 150 | Пешеходн. | Строительство/ реконструкция | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| Строительство парковки для грузового транспорта | 52 500 | Автом. | Строительство парковки | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Муниципальный бюджет |
| Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. | Не требует финансирования | Автом. | Реорганизация движения | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район | 10000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Не требуют финансирования | Автом. | Проведение профилактических мероприятий | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Муниципальный бюджет |
| Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения | 200 | Автом. | Обновление | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств | 300 | Автом. | Установка ограждений | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |

# Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 31.

Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются  время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.

Таблица 31 – Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Вид дорожного хозяйства | Оценка социально-экономической эффективности | Вид транспорта | Вид работ | Цель программы | Задачи программы | Нормативный документ градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| Реконструкция дорожного полотна | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20% | Автом. | Реконструкция | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с. п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Благоустройство улично-дорожной сети | Снижение времени в пути на 20%, снижение вероятности ДТП на 20% | Автом. | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Организация, сохранение и обновление породного состава пылегазоустойчивых и шумозащитных зеленых насаждений в населенных пунктах, вдоль автодорог и гаражей; | Снижение экологической нагрузки на ОС на 5 % | Автом. | Озеленение, уличное освещение, организация и вывоз ТБО | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Сибирская; | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг. | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Паздерино, ул. Новая; | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 10% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Няшино, ул.Железнодорожная; | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 10% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Красава, ул.Дачная; | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 10% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Отсыпка гравием и выравнивание д.Косторята, ул.Речная; | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 10% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Отсыпка гравием и выравнивание Лесоучасток; | Увеличение скорости движения на 10%, снижение времени в пути на 10% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Благоустройство Фроловского сельского поселения. | Снижение вероятности ДТП на 30 %, снижение экологической нагрузки на ОС на 5 % | Автом. | Реконструкция | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул.Садовая | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги с.Фролы, ул. Центральная; | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20% | Автом. | Ремонт | Мероприятия по проектированию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Обеспечение транспортной доступности территорий кустовых селенных мест за счет интеграции с сетью городского пассажирского транспорта | Снижение временив пути на 15%, увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 10% | Автом. | Обеспечение транспортной доступности | Мероприятие предусмотренно стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; | Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» |
| Увеличение количества рейсов общественного транспорта, осуществляющего сообщение сельского поселения с городом Пермь | Снижение временив пути на 15%, увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания на 10% | Автом. | Координация количества рейсов совершаемых общественным транспортом с целью должного удовлетворения потребностей в нем | Мероприятия по оптимизации общественного транспорта предусмотрены программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории с.п. Фроловское; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с.п. Фроловсое; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью с.п. Фроловсое; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; | Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства |
| Строительство станции технического обслуживания и автомойки в с. Фролы. | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20% | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития сельского поселения | - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Организация парковочных мест вдоль центральных улиц | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 15% | Автом. | Строительство, организация парковочных карманов | Мероприятия по оптимизации парковочного пространства в сельском поселение предусмотрены программой | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Упорядочение и организация парковок около МКД | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 15% | Автом. | Благоустройство парковок | Мероприятия по оптимизации общественного транспорта предусмотрены программой | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| Содержание и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек | Поддержание тротуаров в нормативном состояние | Пешеходн. | Содержание и ремонт | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Строительство пешеходной дорожки вдоль улиц Сибирской, Садовой, Центральной в селе Фролы | Снижение времени в пути пешеходам на 5%, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 20% | Пешеходн. | Строительство | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; приказа министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» |
| Благоустройство пешеходных переходов рядом со школой, детскими садами, административными и социально бытовыми объектами | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 20% | Пешеходн. | Строительство/ реконструкция | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; | Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; приказа министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| Строительство парковки для грузового транспорта | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 15% | Автом. | Строительство парковки | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 10%, снижение вероятности ДТП на 5% | Автом. | Реорганизация движения | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные муниципальными программами развития Фроловского сельского поселения | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д.Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального район | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 40% | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Фроловского сельского поселения» на 2016-2020 гг | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 10% | Автом. | Проведение профилактических мероприятий | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; приказа министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» |
| Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и дорогах сельского поселения | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 20% | Автом. | Обновление | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае" (с изменениями и дополнениями), региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края |
| Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных, остановочных пунктов и дорог с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 25% | Автом. | Установка ограждений | Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Фроловского сельского поселения; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; приказа министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» |

# Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

7.1. Рекомендуется организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта.

Целью данной рабочей группы будет являться:

разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;

оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;

изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

В состав рабочей группы обычно входят как представители различных структурных подразделений администрации (архитектура, транспорт, БДД, дорожное хозяйство), так и представители контролирующих органов, таких как Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалисты крупных транспортных предприятий, депутаты, общественные организации (по согласованию).

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями муниципального образования. Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта – возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.

7.2. Рекомендуется организовать антитеррористическую комиссию.

В рамках данной комиссии отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.

С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей муниципального образования и усиление защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.

Ответственным лицам  необходимо:

усилить контроль за пропускным режимом на предприятиях, проводить проверку транспортных средств, прибывающих на предприятия. Запретить въезд постороннего транспорта и вход лиц, не связанных с работой предприятий;

проводить дополнительные инструктажи водителей и кондукторов о порядке действий при обнаружении в салонах и на остановках подозрительных предметов, а также по информированию пассажиров по их действиям в случае обнаружения забытых и бесхозяйных вещей, необходимости соблюдения бдительности;

составлять графики дежурства руководящего состава муниципальных транспортных предприятий в период проведения праздничных мероприятий;

водителей и кондукторов и автобусов предупредить о необходимости проверки подвижного состава на маршруте и на конечных станциях на предмет отсутствия посторонних предметов в салонах. При проведении ежедневного осмотра подвижного состава указано обращать внимание на места возможной закладки взрывчатых веществ. В случае обнаружения подозрительных предметов, а также подозрительных лиц немедленно докладывать представителям органов внутренних дел по телефону 02 и в единую службу спасения по телефону 112;

проверить, а при необходимости наладить оперативную связь с подвижным составом, находящимся на линии.

Кроме того, к объектам транспортной инфраструктуры относятся автовокзалы, автостанции, мосты, путепроводы, которые согласно действующего законодательства (Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности") должны пройти категорирование опасных объектов и получить оценку уязвимости.

7.3. Создание комиссии по безопасности дорожного движения.

В работу данной комиссии входит не только ежегодные (2 раза в год – весной и осенью) обследования состояния дорог, но и деятельность, обеспечивающая связь транспортников, дорожников, работы школ и дошкольных учреждений в сфере безопасности дорожного движения.

Работа комиссии организуется в соответствии с планом, который формируется на год и составляется с учетом мероприятий, предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании», определенных для проведения в указанном году, предложений членов Комиссии, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Рязанской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, предприятий, организаций, общественных объединений, деятельность которых связана с вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.

План работы Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения  и  лиц, ответственных за подготовку вопроса (план проведения заседаний Комиссии), и другие мероприятия и формы работы.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания.

7.4. Рекомендуется рассмотреть возможность выделения в структуре управления администрации конкретного подразделения

Данное структурное подразделение должно отвечать и координировать деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и грузов.

Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.  Данное подразделение может быть выделено как или на уровне администрации сельского поселения, или на уровне администрации муниципального образования – Пермский муниципальный район Пермского края.

7.5. Внедрение и полноценное использование системы спутникового навигационного контроля ГЛОНАСС.

Для контроля за качеством предоставления услуг перевозчикам необходимо оснастить транспортные средства бортовым оборудованием системы спутникового навигационного контроля ГЛОНАСС и обеспечить их функционирование в общей региональной информационной системе в соответствии с действующим законодательством.

На персональном компьютере работника, ответственного за организацию пассажирских перевозок, устанавливается рабочее место, с помощью которого в режиме реального времени отслеживаются все транспортные средства, задействованные в перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам.

Для удобства жителей предлагаем в сети интернет организовать портал, на котором по средствам навигационной системы ГЛОНАСС возможно в режиме реального времени следить за движением транспорта, просматривать маршрут следования и расчётное время прибытия на тот или иной остановочный пункт, учитывая интенсивность движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схемы развития объектов транспортной инфраструктуры

с.п. Фроловское

Приложение А.1

Схема развития транспортной инфраструктуры и сети дорог

Приложение А.2

Схема развития транспорта общего пользования

Приложение А.3

Схема интенсивности движения транспортных средств на территории

с.п. Фроловское

Приложение А.4

Схема нагрузки на улично-дорожную сеть с.п. Фроловское в 2016 г.,

полученная в макромодели в ПО PTV Vision® VISUM 14

Приложение А.5

Схема загрузки улично-дорожной сети с.п. Фроловское в 2016 г.полученная в макромодели в ПО PTV Vision® VISUM 14

Приложение А.6

Перспективная схема нагрузки на улично-дорожную сеть с.п. Фроловское в 2026 г., полученная в макромодели в ПО PTV Vision® VISUM 14

Приложение А.7

Перспективная схема загрузки улично-дорожной сети с.п. Фроловское в 2026 г.,

полученная в макромодели в ПО PTV Vision® VISUM 14

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акты

натурных обследований объектов

улично-дорожной сети

Приложение Б.1

Акт

натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Сибирская – ул. Центральная.

Дата обследования: 24.06.2016.

Время обследования: с 8:00 до 9:00.

Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000.

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

| Направ-ление | Типы транспортных средств | Итого | Приведен-ная интенси-вность | Исход. поток | Вход. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 53 | 98 | 122 |
| 1 - 3 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 |  |  |
| 2 - 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 106 | 77 |
| 2 - 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |  |  |
| 3 - 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 79 | 84 |
| 3 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |  |  |

Примечание:

1- легковые автомобили;

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);

7 - автобусы.

Ответственный исполнитель

специалист отдела транспортного моделирования   _____________ А.П. Гореин

Приложение Б.2

Акт

натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: М-7.

Дата обследования: 24.06.2016.

Время обследования: с 8:00 до 9:00.

Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000.

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

| Направ-ление | Типы транспортных средств | Итого | Приведен-ная интенси-вность | Исход. поток | Вход. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 498 | 96 | 40 | 24 | 22 | 19 | 1 | 700 | 811 | 811 | 975 |
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 - 1 | 590 | 103 | 61 | 31 | 28 | 22 | 2 | 837 | 975 | 975 | 811 |
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Примечание:

1- легковые автомобили;

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);

7 - автобусы.

Ответственный исполнитель

специалист отдела транспортного моделирования   _____________ А.П. Гореин

Приложение Б.3

Акт

натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: Р-242.

Дата обследования: 24.06.2016.

Время обследования: с 8:00 до 9:00.

Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000.

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

| Направ-ление | Типы транспортных средств | Итого | Приведен-ная интенси-вность | Исход. поток | Вход. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 357 | 28 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 | 421 | 466 | 466 | 657 |
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 - 1 | 486 | 41 | 19 | 14 | 9 | 4 | 14 | 587 | 657 | 657 | 466 |
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Примечание:

1- легковые автомобили;

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);

7 - автобусы.

Ответственный исполнитель

специалист отдела транспортного моделирования   _____________ А.П. Гореин

Приложение Б.4

Акт

натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: дорога на Красава – дорога на Екатеринбург.

Дата обследования: 24.06.2016.

Время обследования: с 8:00 до 9:00.

Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000.

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

| Направ-ление | Типы транспортных средств | Итого | Приведен-ная интенси-вность | Исход. поток | Вход. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 79 | 41 |
| 1 - 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |  |  |
| 2 - 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 43 | 93 |
| 2 - 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |  |
| 3 - 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 78 | 66 |
| 3 - 2 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 55 |  |  |

Примечание:

1- легковые автомобили;

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);

7 - автобусы.

Ответственный исполнитель

специалист отдела транспортного моделирования   _____________ А.П. Гореин

Приложение Б.5

Акт

натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: дорога на Пермь – дорога на Жебреи – дорога на Русское поле.

Дата обследования: 24.06.2016.

Время обследования: с 8:00 до 9:00.

Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000.

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

| Направ-ление | Типы транспортных средств | Итого | Приведен-ная интенси-вность | Исход. поток | Вход. поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 59 | 80 |
| 1 - 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 39 |  |  |
| 2 - 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 41 | 37 |
| 2 - 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  |
| 3 - 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 53 | 71 | 53 |
| 3 - 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |  |  |

Примечание:

1- легковые автомобили;

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);

7 - автобусы.

Ответственный исполнитель

специалист отдела транспортного моделирования   _____________ А.П. Гореин

# Text boxes

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФРОЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

№

29.08.2016

№ 178

Об утверждении программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры  Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2026гг.