# На основании  Федерального закона Российской Федерации № 131 – ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Фроловского сельского поселения

Совет депутатов РЕШАЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, согласно Приложению.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Бюллетене Фроловского  поселения.

- Решение Совета депутатов от 30.05.2013года № 297 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением решения возложить на главу Фроловского сельского поселения Чекменева С.Н.

Председатель

Совета депутатов                                                                              Ю.И. Антонов

Глава  поселения                                                                                С.Н. Чекменев

ПЗ. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФРОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

| Генеральный директор | Н.С. Гуляева |
| --- | --- |
| Технический директор | А.С. Смирнов |

г. Пермь. 2020 г.

Состав проектных материалов

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА |
| --- | --- |
| Книга I. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 1. | ПЗ. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края. Актуализированная редакция. |
| Книга II. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 2. | Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края. Актуализированная редакция. |
| III. ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ПРОЕКТА |
| 3. | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате PDF, схема водоснабжения и водоотведения Фроловского сельского поселения - в формате PDF на CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………............................ | 4 |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………............. | 5 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ……………………………………………………... | 7 |
| Глава 1. Схема Водоснабжения Фроловского сельского поселения ...................... | 9 |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…………………………………………………............................................................. | 9 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения........................... | 21 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды........ | 27 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………....................................................................... | 50 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………..................... | 56 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ………........................... | 59 |
| Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 61 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.................................................................................................................................. | 64 |
| Глава 2. Схема Водоотведения Фроловского сельского поселения......................... | 64 |
| Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения……….................... | 61 |
| Раздел 2. Прогноз объема сточных вод........................................................................................ | 66 |
| Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.................................... | 67 |
| Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения................................................................ | 68 |
| Раздел 5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.................................... | 69 |
| Раздел 6. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 71 |
| Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) ....................................................................................... | 72 |
| Приложение 1. Исходные данные................................................................................................ | 74 |
| Приложение 2. Сметные расчеты................................................................................................. | 82 |
| Книга 2. Графические материалы: Схема водоснабжения и водоотведения Фроловского сельского поселения |  |

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Фроловского сельского поселения является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 31.05.2019)

"О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения");

- Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 691 «Правила  отнесения  централизованных  систем  водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М. Дата редакции: 01.01.2016;

- Генеральный план Фроловского сельского поселения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Схеме водоснабжения и водоотведения  применяются следующие понятия:

"технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

"технологическая зона водоотведения" - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 N 691)

"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Фроловского сельского поселения услугами водоснабжения  и водоотведения;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Фроловского сельского поселения;

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 15 лет.

Требования к Схеме водоснабжения и водоотведения:

1. Схемы водоснабжения и водоотведения предусматривают мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

2. В схемах водоснабжения и водоотведения содержатся плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1346).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ФРОЛОВСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Фроловское сельское поселение находится в 4 км севернее г. Перми, граничит с Двуреченским СП и Свердловским районом г. Перми. Численность населения – 6855 человек по данным на 01.01. 2020 г.

На  территории  Фроловского  сельского  поселения    28  населенных пунктов. В состав  поселения включены  следующие населенные пункты:

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Тип населенного пункта | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Фролы | 4985 | село, административный центр поселения | развиваемый |
| 2 | д. Бахаревка | 128 | деревня | сохраняемый |
| 3 | д. Большая Мось | 524 | деревня | сохраняемый |
| 4 | д. Броды | 174 | деревня | сохраняемый |
| 5 | д. Вазелята | 37 | деревня | малоперспективный |
| 6 | д. Вашуры | 39 | деревня | малоперспективный |
| 7 | д. Дерибы | 61 | деревня | малоперспективный |
| 8 | д. Замараево | 304 | деревня | сохраняемый |
| 9 | д. Замулянка | 298 | деревня | сохраняемый |
| 10 | д. Канабековао | 14 | деревня | сохраняемый |
| 11 | д. Косогоры | 13 | деревня | малоперспективный |
| 12 | д. Косторята | 29 | деревня | малоперспективный |
| 13 | д. Красава | 46 | деревня | малоперспективный |
| 14 | д. Липаки | 88 | посёлок | сохраняемый |
| 15 | д. Мартьяново | 197 | деревня | сохраняемый |
| 16 | д. Няшино | 246 | деревня | сохраняемый |
| 17 | д. Огрызково | 13 | деревня | сохраняемый |
| 18 | д. Паздерино | 62 | деревня | сохраняемый |
| 19 | д. Плишки | 30 | деревня | сохраняемый |
| 20 | д. Шуваята | 54 | деревня | малоперспективный |
| 21 | д. Якунчики | 19 | деревня | малоперспективный |
| 22 | д. Жебреи | 412 | деревня | развиваемый |
| 23 | п. Лесоучасток 831 | 93 | деревня | малоперспективный |
| 24 | д. Молоково | 41 | деревня | сохраняемый |
| 25 | д. Никулино | 1 | деревня | сохраняемый |
| 26 | хутор Русское поле | 13 | хутор | развиваемый |
| 27 | д. Симонки | 46 | деревня | малоперспективный |
| 28 | д. Таранки | 3 | деревня | Малоперспективный |
| Итого |  | 7970 |  |  |

В  соответствии  со  Схемой  территориального  планирования Пермского муниципального района  развиваемыми  населенными пунктами являются село Фролы,  д. Жебреи и хутор Русское поле. Девять  населенных  пунктов  являются  малоперспективными, остальные населенные пункты – сохраняемые.

Занимаемая площадь муниципального образования «Фроловское сельское поселение» -2176 га.

Климат.

Климат умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой

и  тѐплым,  но  коротким  летом.  Зимой  в  ночное  время    температура  воздуха

может  опускаться  до  -34 0С.  Абсолютный  минимум  равен  -49 0С.  Изотерма

среднегодовой температуры воздуха  +1,5 0С проходит по южному краю района.

Повсеместно  значительна  разница  между  температурами  лета  и  зимы.

Июльские температуры колеблются в пределах +18 0С, январские в пределах –

-15 0С. Продолжительность  безморозного  периода  у  почвы  –  80-100  дней,  на

высоте 2 м – 100-120 дней.

Развитие промышленных производств в Фроловском сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.

Демографическое развитие поселения

Таблица 2

| Численность населения по годам, человек | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 6213 | 7970 |
| Темп изменения численности населения, % | - + % | +28,3% |
| Миграционный прирост (+)/ убыль (-), человек | 52 | 74 |

ГЛАВА I. СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

Централизованная система водоснабжения на территории Фроловского сельского поселения действует в с. Фролы, д. Жебреи, д. Няшино.

Характеристика системы  водоснабжения  поселения приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Показатели | Ед. измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 10750 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 2400 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 225.8 |
| Количество населённых пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 25 |
| Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | мм | 50-250 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 60-70 |

село Фролы, деревня Няшино

Система  централизованного    водоснабжения жилищного фонда, бюджетных и прочих потребителей в  с.  Фролы  и  д.  Няшино  организована  от водопроводных сетей  Пермского ООО  «Новогор  –  Прикамье». Поставщик питьевой воды – ООО «Новогор  –  Прикамье», г. Пермь. Централизованным  водоснабжением  охвачены  все  учреждения  социальной сферы. Жилой фонд, оборудованный системой централизованного водоснабжения

, составляет 45%.

деревня  Жебреи

Водоснабжение населения и прочих потребителей в  д.  Жебреи  осуществляется из  артезианской  скважины  №  4799 производительностью 10 м3/час. Кроме того, в д. Жебреи для водоснабжения населения, в том числе, используются водоразборные колонки (ул. Полевая – 2 шт., ул. Зеленая – 1 шт., ул. Молодежная – 2 шт., ул. Советская – 1 шт., ул. Ветеранов – д.1, д.2).

Показатели системы  водоснабжения  Фроловского сельского поселения приведены в табл. 4.

Таблица 4

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с. Фролы | д. Няшино | д. Жебреи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диаметр труб магистральной сети водоснабжения | мм | 100-250 | 100 | 50-100 |
| 2. | Протяженность труб магистральной сети водоснабжения | км | 6,63 | 0,62 | 3,5 |
| 3. | Износ сетей водоснабжения | % | 60-70 | 60-70 | 60-80 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из колодцев, водоразборных колонок и частных скважин. Инженерные системы и сети водоснабжения находятся на балансе администрации Фроловского сельского поселения. Обслуживание объектов системы водоснабжения в Фроловском сельском  поселении ведется ООО «Юг-Сервис» на основании муниципального контракта с администрацией Фроловского сельского поселения. Фактические данные о расходе воды приведены в табл. 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Источник водоснабжения | Фактический водозабор, м3 /час | Расход воды населением, м3 /сут | Расход воды му- ниципальными предприятия и учреждениями (м3 /сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Фролы | Сети ООО «Новогор-Прикамье» | 25,94 | 452 | 25 |
| 2. | д. Няшино | Сети ООО «Новогор-Прикамье» | 0,093 | 2,2 | - |
| 3. | д. Жебреи | Артезианская скважина № 4799 | 2,85 | 15,2 | 1,7 |

Структура водоснабжения Фроловского сельского поселения за базовый 2019 г. представлена в табл.6.

Структура централизованного водоснабжения Фроловского сельского поселения

Таблица 6

| Потребители | Объем водоснабжения, тыс. куб. м в год |
| --- | --- |
|  | 2019 год |
| 1. Население всего, в т. числе: | 190,182 |
| -МКД | 175,229 |
| -Частный сектор (дома усадебного типа) | 14,953 |
| 2. Бюджетные потребители | 9,965 |
| 3. Прочие | 11,428 |
| 4. Сельхозпредприятия | 2,779 |
| Всего: | 214,354 |

Общий объем добычи и полезного отпуска воды приеден в табл. 7.

Таблица 7

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 13,86 | 19,4800 | 25,0040 |
| 2. | Объем покупной воды | тыс. м3 | 170,2590 | 191,7020 | 227,5520 |
| 3. | Объем отпущенной потребителям воды, в т. числе: | тыс. м3 | 162,4970 | 179,5190 | 214,3540 |
| - | Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета | тыс. м3 | 154,9150 | 174,5000 | 209,4980 |
| - | Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м3 | 7,5820 | 5,0190 | 4,8560 |
| 4. | Потери в сетях | % | 5,2 | 8,2 | 9,31 |

За период с 2017 г. потребление воды выросло на 32%, количество потребителей, не имеющих приборы учета, снизилось в 2 раза.

Плановый лимит потребления воды в базовом 2019 г. по расчетам ООО «Юг-Сервис» составлял 412,8 м3/сут. Фактический объем потребления воды в 2019 г.  составил 587 м3/сут. Превышение расхода воды – 42%

На территории Фроловского сельского поселения выделены три эксплуатационные зоны системы централизованного водоснабжения:

1-я зона – территория с. Фролы и д. Няшино – зона централизованного холодного водоснабжения;

2-я зона – территория района многоквартирных жилых домов в с. Фролы (ул. Весенняя, Сибирская, Садовая, Центральная) - зона централизованного горячего водоснабжения.

3-я зона – территория д. Жебреи - зона централизованного холодного водоснабжения;

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Из приведенных выше сведений следует, что централизованные системы водоснабжения имеются в с. Фролы, д. Няшино и д. Жебреи.  В остальных 25 населенных пунктах сельского поселения  централизованные системы  водоснабжения отсутствуют. Водоснабжение населения осуществляется из колодцев, водоразборных колонок, собственных скважин.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Всего на территории Фроловского СП существуют 3 технологические зоны централизованного водоснабжения, в пределах которых обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды:

- технологическая зона ЦВС-1: с. Фролы,  д. Няшино, в которой холодное водоснабжение потребителей осуществляется по сетям ООО «Новогор-Прикамье»;

- технологическая зона ЦВС-2: д. Жебреи, где холодное водоснабжение потребителей осуществляется по муниципальным водопроводным сетям от артезианской скважины.

- технологическая зона ЦВС-3: с. Фролы, в которой осуществляется горячее водоснабжение потребителей по муниципальным водопроводным сетям ГВС.

- технологическая зона нецентрализованного ВС – остальные 25 населенных пунктов поселения, в которых водоснабжение осуществляется из муниципальных водоразборных колонок, частных скважин.

Горячее  централизованное  водоснабжение  на территории поселения имеется в многоквартирных домах в с. Фролы.

Эксплуатационные зоны соответствуют территориям  поселения, имеющим централизованное водоснабжение.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

По результатам технического обследования, анализа технической документации установлены технические характеристики и состояние сетей водоснабжения, источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Инженерное оборудование системы водоснабжения

В населенных пунктах централизованного водоснабжения находятся водопроводные сети, артезианские скважины и водонапорные башни, через которые осуществляется подача воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения и прочих потребителей.

Водозаборные сооружения  и  источники водоснабжения

- водопроводная сеть ООО «Новогор-Прикамья»

- артезианская  скважина  №  4799 производительностью 10 м3/час: расположена в д. Жебреи;

- Водонапорная башня расположена в д. Жебреи осуществляет водоснабжение  д. Жебреи.

Резервные скважины на территории поселения отсутствуют.

В с. Фролы и д. Няшино,  инженерные технологические сооружения водоснабжения на водопроводных сетях отсутствуют.

Характеристика скважины д. Жебреи

Таблица 8

| Водозаборное сооружение | Глубина, м | Дебет, м3/ч | Год постройки | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 4799 | 62 | 25 | 2011 |  |

Характеристика насосного оборудования скважины в  д. Жебреи

Таблица 9

| Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Год установки | Прибор учета расхода э/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважинный насос | Насос ЭЦВ 6-10-110 | 6 | 10 | 2018 | Меркурий 230 |

1.4.2. Характеристика сооружений системы водоснабжения Фроловского сельского поселения

Водонапорные башни

Таблица 10

| Наименование оборудования | год постройки | Объем, куб. м. | Высота, м | Прибор учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ №1 д. Жебреи | 1999 | 25 |  | 15 | имеется |
| ВНБ д. Бахаревка | н/д |  |  |  |

1.4.3. Сети водопровода системы  централизованного  водоснабжения

Характеристика существующих сетей централизованного водоснабжения Фроловского сельского поселения приведены в табл.11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, м | Материал | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть холодного водоснабжения | с. Фролы | 10775 | сталь | 70 |
| 2. | Сеть горячего водоснабжения | с. Фролы | 2052,7 | сталь | - |
| 3. | Сеть холодного водоснабжения | д. Няшино | 640 | сталь | 70 |
| 4. | Сеть холодного водоснабжения | д. Жебреи | 3500 | сталь | 70 |
|  |  |  | 16967,7 |  |  |

Таблица 12

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 16,967 |
| Основные диаметры трубопроводов, мм | 50,63,80,150 |
| Количество насосных станций водоснабжения | - |
| Наличие автоматизированных систем | нет |
| Наличие частотных регуляторов | нет |
| Материал трубопроводов | Сталь, чугун, ПЭ |
| Физический износ стальных водопроводных сетей | до 70% |
| Наименование организации, оказывающей услуги водоснабжения | ООО «Юг-Сервис» |

1.4.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В с. Фролы холодная вода поступает от водоисточника ООО «Новогор-Прикамье» и по водопроводным сетям ООО «Новогор-Прикамье», качество питьевой воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлена в ВК в районе ж/д №149, ул. Г. Хасана на Липовой горе в г. Перми.

В д. Жебреи технологическая система водоподготовки отсутствует – вода поступает из скважины в водонапорную башню и далее потребителям. Вода из скважины требованиям к качеству воды не отвечает. По данным исследования проб воды, проведенных в 2018-2019 г. качество воды из скважины № 4799 не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем водоснабжения» по общим и термотолерантным бактериям. Количество проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН растет.

Требуется строительство станции водоподготовки на водоисточнике д. Жебреи.

1.4.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные централизованные станции на водопроводных сетях с. Фролы и д. Жебреи отсутствуют.

Удельный фактический расход электроэнергии на подачу воды скважинным насосом в сеть с требуемым напором составляет – 0,030 кВт*ч/м3. При этом скважинный насос обеспечивает паспортный удельный расход электроэнергии в размере 0,36 кВт*ч/м3.

Результаты расчетов по оценке энергоэффективности подачи воды приведены в табл. 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Адрес | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды, м3 | д. Жебреи | 13 860 | 19 480 | 25 004 |
| 2. | Расход электроэнергии, кВт*ч |  | 18 372 | 12 628 | 7 859 |
| 3. | Удельный фактический расход электроэнергии, кВт*ч/м3 |  | 1,33 | 0,65 | 0,31 |

Снижение удельного расхода электроэнергии на подачу воды за период 2017-2019 гг. составило 77%.

1.4.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Физический износ стальных водопроводных сетей централизованного водоснабжения в с. Фролы, д. Няшино, д. Жебреи по данным ООО «Юг-Сервис» составляет 70%.

По данным администрации поселения из 10,750 км водопроводных сетей на 01.01.2020 г. в замене нуждается 2,4 км сетей водоснабжения, т.е. более 22%.

В соответствии с данными ООО «Юг-Сервис» растет количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях, требующих остановки водоснабжения для устранения порывов и утечек воды. За период 2017-2019 гг. количество нештатных ситуаций на водопроводных сетях поселения выросло в 2,5 раза и составило 1,02 ед/км.

Потери воды при транспортировке от источника до потребителя на сегодняшний момент составляют 9,9% или 23,5 тыс. м3 в год. Рост потерь с 9,435 тыс. м3 в 2017 г. составляет 2,5 раза.

Сведения о нештатных ситуациях на объектах системы водоснабжения приведены в табл. 13.

Таблица 13

| Объект водоснабжения | Количество аварий в системе водоснабжения. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Село Фролы | 2 | 6 | 11 |

Анализ текущей ситуации показывает, что техническое состояние линейных объектов и сооружений системы водоснабжения поселения ухудшается. В 2019 г. резко выросло количество нештатных ситуаций на водопроводных сетях, связанных с порывами водопровода.

Для обеспечения нормативного функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения,  обеспечения качества воды в процессе транспортировки требуется капитальный ремонт, замена изношенного запорного оборудования и трубопроводов системы водоснабжения.

В 2020 г. произведена замена 250 п.м. изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры.

Всего за период 2012-2020 гг. произведена замена 1,35 км водопроводной сети (12,5%).

1.4.7. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими проблемами, возникающими при водоснабжении поселения, являются:

- неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей;

- неудовлетворительное техническое состояние запорной и регулирующей арматуры водопроводных сетей;

- износ насосного оборудования скважины в д. Жебреи.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, за рассматриваемый период не зафиксированы, отсутствуют.

1.4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения действует в с. Фролы для обеспечения подачи горячей воды в многоквартирные жилые дома.

Схема подачи ГВС – закрытая. Источник подготовки  горячей воды -  котельная ООО «Поток» в с. Фролы. Горячая вода подается по сетям ГВС от котельной до потребителя. Общая протяженность водопроводных сетей ГВС составляет 1710 п.м. в однотрубном исчислении.

Количество потребителей ГВС в с. Фролы – 28 многоквартирных домов, ориентировочно, 1860 чел.

Объем потребления горячей воды за 2019 г. составил по данным ООО «Юг-Сервис» - 12,857 тыс. м3.

1.4.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Существующие  мероприятия по предотвращению замерзания воды применительно к территории Фроловского сельского поселения:

- прокладка водопроводных сетей на глубине 2 м (ниже уровня промерзания почвы);

- утепление водонапорных башен и резервуаров чистой воды;

-прокладка трубопроводов ГВС в одном канале с трубопроводами теплоснабжения.

1.4.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Здания и сооружения, а также водопроводные сети в границах поселения состоят на балансе администрации Фроловского сельского поселения и относятся к  муниципальной собственности. Текущее обслуживание водопроводных сетей холодного водоснабжения и сооружений, находящихся на этих сетях производится ООО «Юг-Сервис» по договору аренды от 09.01.2007 г.

Текущее обслуживание водопроводных сетей горячего водоснабжения и сооружений, находящихся на этих сетях производится ООО «Поток» по договору концессии.

Карта расположения объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Фроловского сельского поселения  приведена на рис. 1, 2.

Рис.1. Карта расположения объектов системы водоснабжения с. Фролы

Рис.2. Карта расположения объектов системы водоснабжения д. Жебреи

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В связи с ожиданием активизации процессов субурбанизации на территории Пермского района, связанной с сопровождающимся активным развитием пригородов - зон, расположенных вокруг крупных мегаполисов - генпланом прогнозируется рост численности населения к расчетному сроку (2035 г.). Соответственно, увеличивается объем потребления воды, требуется обновление, модернизация объектов системы водоснабжения в населенных пунктах с имеющейся системой ЦВС, ее развитие.

Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

Для реализации этих целей планируется резервирование земельных участков, пригодных для развития приоритетных для муниципального образования видов экономической деятельности:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- развитие производственных зон, размещение новых предприятий;

- развитие рекреационной деятельности;

- строительство и капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Генеральным планом принято развитие системы централизованного водоснабжения в с. Фролы,  д. Няшино,  д. Жебреи, д. Замулянка, д. Замараево.

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (ВРК, колодцы, частные скважины).

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется водозаборными скважинами, водоразборными колонками, колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм для централизованных и децентрализованных систем питьевого водоснабжения.

Ввиду длительной эксплуатации водопроводных сетей, простроенных в 1969-1975 гг.  требуется реконструкция сетей и сооружений водопровода.

Планируется бурение новых скважин в д. Жебреи.

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить защитные санитарные зоны трех поясов. Зоны  санитарной  охраны  (ЗСО)  объектов  хозяйственно-питьевого  водоснабжения назначаются  в  соответствии  с  действующими  нормативами  (СанПиН  2.1.4.1110-02)  с

целью:

- обеспечения  санитарно-эпидемиологической  надежности  хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

- предупреждения  загрязнения  источника  водоснабжения  и  изменения

качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

Планируемые мероприятия по повышению качества питьевой воды приведены в табл.14.

Таблица 14

| № | Наименование объекта | Местоположение | Характеристики | Устанавливаемые зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения -станции водоподготовки | д. Жебреи | по заданию на проектирование | охранная зона, санитарный разрыв, установленные в соответствии со специальными нормативами и правилами |

Хозяйственно-питьевые  прогнозные  расходы  воды  определены  по  удельным

среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети», Постановлением правительства Пермского края от 22.08.2012 г. №698-п.

Расходы  воды  на  поливку  улиц  и  зеленых  насаждений  определены  по  норме  50 л/сут/чел. Пожаротушение осуществляется из пожарных резервуаров или ПГ. Расчеты выполнены  по СП 31.13330.2012 и приведены в табл. 15, 16.

Таблица 15

| Наименование показателя | Кол-во населения с ЦВС при нормативах потребления |
| --- | --- |
|  | с. Фролы, д. Няшино |
| Население с ЦВС, чел. | 1149 | 1860 | 6 | 48 | 178 |
| норматив, куб. м. в месяц/чел | 5,729 | 6,575 | 0,937 | 2,187 | 3,272 |
| норматив, литры в сутки/чел | 188 | 216 | 31 | 72 | 108 |

Таблица 16

| Наименование показателя | Кол-во населения с ЦВС при нормативах потребления |
| --- | --- |
|  | д. Жебреи |
| Население | 54 | 258 | 12 | 3 |
| норматив, куб. м. в месяц/чел | 3,272 | 2,187 | 0,937 | 5,729 |
| норматив, литры в сутки/ечел | 108 | 72 | 31 | 5,73 |

Общая расчетная потребность в холодной воде по потребителям ЦВС в с. Фролы, д. Няшино и д. Жебреи  приведена в табл. 17.

Таблица 17

| Населенный пункт | Расход ЦВС | ВРК | Непредвиденный расход, 10% | Полив | Пожаротушение, 25 л/с на 1 пожар (по СП принимается 2 пожара в год на ж/домах и 2 на прочих орг.) | Нужды организаций (15%) | Итого потребность, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Фролы – д. Няшино |  |
| Население, чел | 3241 |
| Нормативный расход в год, тыс. куб. м | 233,994 | 0,0675 | 23,406 | 1,582 | 0,720 | 35,099 | 294,869 |
| д. Жебреи |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел | 327 |
| Нормативный расход в год, тыс. куб. м | 9,097 | 0,135 | 0,910 | 2,268 | 0,288 | 0 | 12,698 |
| Всего Фроловское СП | 243,092 | 0,202 | 24,316 | 3,850 | 1,008 | 35,099 | 307,567 |

Расчетный часовой расход холодной воды населением Фроловского СП

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего население, чел. | Расходы воды, куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | Максимальные суточные |
| 1. | с. Фролы, д. Няшино | 3241 | 807,860 | 1211,790 |
| 2. | д. Жебреи (дома усадебного типа) | 327 | 34,789 | 104,368 |
| 3. | Всего | 3568 | 842,649 | 1316,158 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

2.2.1. Базовым сценарием развития централизованных систем водоснабжения предполагается  вариант развития, модернизации системы централизованного водоснабжения в  с. Фролы,  д. Няшино,  д. Жебреи.

2.2.2. Оптимистическим сценарием развития централизованных систем водоснабжения предполагается  вариант  компактного  территориального  развития населенных пунктов: с. Фролы,  д. Няшино,  д. Жебреи, д. Замулянка, д. Замараево, хутор «Русское поле» с минимальным выходом на земли сельскохозяйственного назначения за пределами действующих границ населенных пунктов.

Расширение границ населенных пунктов обусловлено следующими факторами:

- включение  земельных  участков  для  размещения  объектов  социальной, транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  с  целью  объединения  отдельных частей  населенных  пунктов с целью рациональности управления территорией;

- интересами  собственников  земельных  участков,  прилегающих  к  границам

населенных пунктов;

- резервированием  территории  в  соответствии  с  законом  Пермского  края  от  1

декабря  2011г.  №871-ПК  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков

многодетным семьям в Пермском крае».

Село Фролы

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Развитие системы централизованного водоснабжения предполагает реконструкцию старых водопроводных сетей и подключение к системе ЦВС новых потребителей в существующих границах села. Водоснабжение площадок нового индивидуального строительства и подключение этих потребителей воды планируется осуществлять прокладкой водопроводных сетей, подключением к существующим сетям водопровода. Качество  питьевой  воды обеспечивается в  соответствии  с  действующими  нормативами  (СанПиН  2.1.4.1110-02). Источник водоснабжения – водопроводная сеть ООО «Новогор-Прикамья».

д. Няшино

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Развитие системы централизованного водоснабжения предполагает подключение к системе ЦВС новых потребителей в существующих границах деревни. Источник водоснабжения – водопроводная сеть ООО «Новогор-Прикамья».

д. Жебреи

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Развитие системы централизованного водоснабжения предполагает подключение к системе ЦВС новых потребителей в существующих границах деревни, полную реконструкцию старых водопроводных сетей на водопровод из труб ПНД. Источник водоснабжения – артезианская скважина. Резервный источник водоснабжения – новая артезианская скважина (строительство в 2022 г.). Планируется строительство установки очистки воды.

д. Замулянка

В соответствии с генеральным планом поселения развитие системы централизованного водоснабжения предполагает организацию централизованного водоснабжения потребителей в существующих границах деревни. Водоснабжение планируется осуществлять прокладкой водопроводных сетей с подключением существующих зданий жилищного фонда, социальных объектов. Качество  питьевой  воды обеспечивается в  соответствии  с  действующими  нормативами  (СанПиН  2.1.4.1110-02).

Источник водоснабжения – водопроводная сеть ООО «Новогор-Прикамья».

д. Замараево

В соответствии с генеральным планом поселения развитие системы централизованного водоснабжения предполагает организацию централизованного водоснабжения потребителей в существующих границах деревни. Водоснабжение планируется осуществлять прокладкой водопроводных сетей с подключением существующих зданий жилищного фонда, социальных объектов. Качество  питьевой  воды обеспечивается в  соответствии  с  действующими  нормативами  (СанПиН  2.1.4.1110-02).

Источник водоснабжения  – новая артезианская скважина (предполагается строительство в 2025 г.)

хутор «Русское поле»

В остальных 23 населенных пунктах сельского поселения водоснабжение сохраняется от существующих источников (колодцы, частные скважины).

На расчетный период до 2035 г.  развитие системы водоснабжения Фроловского СП предполагается по оптимистическому сценарию в связи со значительным  приростом населения, ориентировочно,  на 20-25%.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объемы потребления воды по данным ООО «Юг-Сервис» приведены в табл. 10.

Наибольший объем потребления  у населения – 91,2%. Потери воды при ее транспортировке составляют 25% (2019 г.). Диаграмма изменения баланса потребления воды за 2017-2019 гг. приведена на рис.2. Анализ баланса показывает рост потерь воды и увеличение расхода воды на технологические нужды.

Общий объемный  баланс потребления воды во Фроловском СП и его изменения

Таблица 19

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем добычи воды в т. числе: | тыс. м3 | 184,119 | 211,182 | 252,556 |
| - | объем поднятой воды | тыс. м3 | 13,86 | 19,480 | 25,004 |
| - | объем покупной воды | тыс. м3 | 170,259 | 191,702 | 227,552 |
| 2. | Полезный отпуск | тыс. м3 | 162,497 | 179,519 | 214,354 |
| 3. | Технологические нужды ВСО | тыс. м3 | 12,186 | 14,3 | 14,69 |
| 4. | Потери в сетях | тыс. м3 | 9,435 | 17,36 | 23,51 |
|  | в т. числе, % |  | 5,5% | 8,8% | 9,9% |

Рис. 2. Диаграмма изменения баланса потребления воды

3.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.  Основные потребители – население многоквартирного и частного жилого фонда.  Анализ баланса показывает рост потребления  воды бюджетным сектором на 10%  и увеличение расхода воды населением на 31,3%. Структура баланса и его изменения приведены в табл. 20 и на рис.3.

Таблица 20

| Потребители | Объем воды, водоснабжение тыс. куб. м в год |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Поднято (добыто) | 184,12 | 211,2 | 252,56 |
| 2. Полезный отпуск, в т. числе: | 162,5 | 179,5 | 214,35 |
| Жилищный фонд: | 144,78 | 162,94 | 190,682 |
| в т. числе ГВС | 13,028 | 12,857 | 19,426 |
| Бюджетные потребители | 0,00 | 7,43 | 9,582 |
| Прочие | 17,72 | 9,15 | 14,09 |
| 3. Технологические нужды ВСО | 12,186 | 14,3 | 14,69 |
| 4. Потери | 9,44 | 17,36 | 23,51 |

Рис.3. Структурный баланс потребления воды Фроловского СП

3.3. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой  и  в сутки максимального водопотребления)

Наибольший объем потребления воды наблюдается в с. Фролы, что обуславливается большей численностью населения и наличием бюджетных и прочих потребителей (табл.21). Диаграмма потребления воды на территории поселения приведена на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма территориального баланса потребления воды

Таблица 21

| Потребители/территория | Фактический объем потребления воды, тыс. куб. м |
| --- | --- |
|  | в год | в сутки |
| 1. с. Фролы |
| Водоснабжение, в т. числе: | 207,374 | 0,568 |
| ХВС | 187,948 | 0,515 |
| ГВС | 19,426 | 0,053 |
| 2. д. Няшино |
| Водоснабжение, в т. числе: | 0,812 | 0,0022 |
| ХВС | 0,812 | 0,0022 |
| ГВС |  |  |
| 3. д. Жебреи |
| Водоснабжение, в т. числе: | 6,168 | 0,017 |
| ХВС | 6,168 | 0,017 |
| ГВС | - |  |
| Итого | 214,354 | 0,586 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды населением Фроловского СП предоставлены  водоснабжающей организацией ООО «Юг-Сервис» на основании  показаний приборов учета потребителей и норм потребления.

3.4.1. Сведения о потреблении холодной воды

Действующие нормативы потребления воды населением Пермского края установлены постановлением Правительства Пермского края №698-п от 22.08.2012 г. в зависимости от степени благоустройства жилого дома. Данные нормативы для  Фроловского СП  приведены в табл. 21 в сравнении с фактическим потреблением воды по населенным пунктам с СЦВС.

Таблица 21

| Потребители/территория | Объем потребления воды населением в 2019 г. |
| --- | --- |
|  | Норматив, куб. м /на чел в месяц | Факт, тыс. куб. м | Расчет по усредненному нормативу, тыс. куб. м |
| с. Фролы |  |  |  |
| -МКД | 6,575 | 184,651 | 234,130 |
| -дома усадебного типа | 3,272/4,574 |  |  |
| д. Няшино | 2,187/3,272 |  |  |
| -дома усадебного типа | 2,187/3,272 |  |  |
| д. Жебреи |  |  |  |
| -дома усадебного типа | 4,574/3,272 | 5,531 |  |
| Итого (среднее) |  | 190,182 | 234,130 |

Как показывают статистические данные отчетов ООО «Юг-Сервис» потребление воды населением ниже установленных нормативов.

Нормативы потребления воды населением

Таблица 22

| Наименование показателя | Кол-во населения с ЦВС при нормативах потребления |
| --- | --- |
|  | с. Фролы, д. Няшино |
| Население с ЦВС, чел. | 1149 | 1860 | 6 | 48 | 178 |
| норматив, куб. м. в месяц/чел | 5,729 | 6,575 | 0,937 | 2,187 | 3,272 |
| норматив, литры в сутки/чел | 0,188 | 0,216 | 0,031 | 0,072 | 0,108 |

Таблица 23

| Наименование показателя | Кол-во населения с ЦВС при нормативах потребления |
| --- | --- |
|  | д. Жебреи |
| Население с ЦВС, чел. | 54 | 258 | 12 | 3 |
| норматив, руб./месяц | 3,272 | 2,187 | 0,937 | 5,729 |
| норматив, литры в сутки/ед | 0,108 | 0,072 | 0,031 | 5,73 |

Как следует из табл. 22, 23 доля потребителей жилищного сектора, обеспеченных централизованным холодным водоснабжением,  составляет – 70,8% от общего числа жителей. Фактический охват ЦВС в с. Фролы – д. Няшино -  62 %;  в д. Жебреи – 79 %.

Список потребителей холодной воды жилищного сектора Фроловского сельского поселения приведен в таблице 24 ниже.

Таблица 24

Нормы  потребления воды в бюджетных учреждениях и прочих потребителей установлены в соответствии с СП 30.13330-2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Сведения о потребителях – юридических лицах приведены в табл.25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование потребителя | Показатель | Кол-во | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Фролы |  |  |  |
| 1. | МАОУ «Фроловская СОШ» | Учащийся и преподаватель | 1695/125 | с. Фролы, ул. Светлая, 2 |
| 2. | МАОУ «Фроловская СОШ» детский сад | мест | 450 | с. Фролы, ул. Светлая, 3 |
| 3. | Сельская врачебная амбулатория ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» | врач | 2 | с. Фролы, ул. Весенняя, 2 |
| 4. | Администрация Фроловского СП | работник | 5 | с. Фролы, ул. Центральная 4 |
| 5. | ООО «Поток» | работник | 12 | с. Фролы, ул. Центральная 4 |
| 6. | Фроловский СДК | Мест в зале | 250 | с. Фролы, ул. Садовая 14 |
|  | д. Жебреи |  |  |  |
| 1. | МАОУ «Фроловская СОШ» филиал | Учащийся и преподаватель | 21/9 | д. Жебреи, ул. Советская, 6а |
| 2. | МАОУ «Фроловская СОШ» детский сад | мест | 20 | д. Жебреи, ул. Советская, 6а |

Список потребителей и расчетный расход холодной воды в бюджетном секторе и прочих предприятий и организаций на территории Фроловского СП

Таблица 26

| № п/п | Наименование потребителя | Показатель | Кол- во | Нормы расхода воды, литр/сут. на ед. изм. | Норматив потребления воды, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | куб. м/год |
| с. Фролы |
| 1. | Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ «Фроловская СОШ» | Учащийся и преподаватель | 1820 | 20 | 8190 |
| 2 | МАОУ «Фроловская СОШ» детский сад Галактика | Мест | 450 | 80 | 13140 |
| 3 | Фроловская «СВА» | врач | 2 | 30 | 21,9 |
| 4 | Администрация Фроловского СП | 1 работник | 5 | 15 | 27,375 |
| 5 | ООО «Поток» | 1 работник | 12 | 15 | 65,7 |
| 6 | МУ «Фроловский СДК» | Мест в зале | 250 | 8 | 730 |
|  | Итого |  |  |  | 22175 |
| 2. | Прочие |  |  |  |  |
| 2.1 | ООО «АгроТехноПарк» | 1 работник | 10 | 30 | 109,5 |
| 2.2 | ИП Ласунов А.Н. | 1 работник | 200 | 30 | 2190 |
| 2.3 | ФГУП «Липовая гора» | 1 работник | 35 | 30 | 383,25 |
| 2.4 | ФЛ Алмазова Л.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.5 | ООО «Альянс» | 1 работник | 20 | 30 | 219 |
| 2.6 | ИП Ветошкин Н.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.7 | ИП Власов К.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.8 | ФЛ Гомечко С.И. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.9 | ФЛ Жижилева Е.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.10 | ФЛ Зеленина О.О. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.11 | ООО «Земский доктор» | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.12 | ИП Зубкова Н.М. | 1 работник | 30 | 30 | 328,5 |
| 2.13 | ФЛ Каменских Т.Р. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.14 | ИП Климова Е.Н. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.15 | ФЛ Козлов В.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.16 | ИП Корякин О.Л. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.17 | ИП Корякова Е.С. | 1 работник | 20 | 30 | 219 |
| 2.18 | ФЛ Кузнецов А.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.19 | ФЛ Кучукбаева Н.А. | 1 работник | 10 | 30 | 109,5 |
| 2.20 | ФЛ Лютов А.В. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.21 | ФЛ Мифтахов А.Р. | 1 работник | 22 | 30 | 240,9 |
| 2.22 | ФЛ Мифтахов Р.Р. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.23 | ФЛ Овчинникова Е.В. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.24 | ООО «Новые технологии» | 1 работник | 60 | 30 | 657 |
| 2.25 | ООО «Полезная площадь» | 1 работник | 45 | 30 | 492,75 |
| 2.26 | ООО «НОР» | 1 работник | 24 | 30 | 262,8 |
| 2.27 | ФЛ Отинова Л. Н. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.28 | ПАО «Пермэнергосбыт» | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.29 | ФЛ Подвинцев Р.В. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.30 | ФЛ Попцова С.И. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.31 | ООО «Поток» | 1 работник | 100 | 30 | 1095 |
| 2.32 | ФГУП «Почта России» | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.33 | ФЛ Пыстогов В.С | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.34 | ФЛ Сахабеев Ф.Г. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.35 | ФЛ Селиванова К.В. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.36 | СМТ №14 | 1 работник | 140 | 30 | 1533 |
| 2.37 | ОАО «СПК» | 1 работник | 300 | 30 | 3285 |
| 2.38 | ООО «Теплокомфорт» | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.39 | ФЛ Толстова Г.В. | 1 работник | 23 | 30 | 251,85 |
| 2.40 | ООО «Трио» | 1 работник | 65 | 30 | 711,75 |
| 2.41 | ФЛ Упилков В.А. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.42 | ФЛ Храмых Н.Ю. | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.43 | ФЛ Шумиловских В.И | 1 работник | 3 | 30 | 32,85 |
| 2.44 | ИП Шурыгин А.Б. | 1 работник | 80 | 30 | 876 |
|  | Итого |  |  |  | 13852 |
| д. Жебреи |
| 1 | Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1.1 | МАОУ «Фроловская СОШ» филиал |  | 21 | 20 | 94,5 |
| 1.2 | МАОУ «Фроловская СОШ» детский сад |  | 20 | 80 | 584 |
|  | Итого |  |  |  | 679 |
| 2 | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 2.1 | ООО «ФАН» |  | 2 | 25 | 18,25 |
| 2.2 | ООО «ТКС-Сылва» |  | 2 | 25 | 18,25 |
|  | Итого |  |  |  | 37 |
|  | Всего | Прочие |  |  | 13888 |
|  |  | Бюджет |  |  | 22853 |

3.4.2. Горячее водоснабжение

Централизованное горячее водоснабжение  на территории Фроловского сельского поселения организовано в многоквартирных домах в с. Фролы. Горячая вода подается потребителям по трубопроводам ГВС от котельной ООО «Поток», с. Фролы, ул. Садовая, 18. Остальные многоквартирные дома оснащены электрическими водонагревателями.

Перечень жилых домов с централизованным горячим водоснабжением и нормативы потребления воды приведены в табл. 26.

Таблица 26

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, горячей, технической воды и планов по установке приборов учета

Существующая система коммерческого  учета  потребления холодной и горячей воды в поселении в настоящее время не обеспечивает 100% учет. Общий объем добытой воды регистрируется  приборами учета, установленными на артезианских скважинах.

Потребители жилищного фонда группы «население» оснащены 267 приборами  учета расхода воды, что составляет  80% от всех потребителей воды. В планах - установка приборов учета – 100% обеспечение приборами учета всех потребителей в поселениях с системой ЦВС к 2022 г.

Приборы учета горячей воды установлены у 100% потребителей.

Бюджетные и прочие потребители имеют 100% показатель оснащения приборами  учета во всех населенных пунктах с ЦВС.

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Существующая потребность в воде (полезный отпуск) в централизованной системе с. Фролы по жилищному фонду составляет 21,6 м3/час (187 тыс. м3 в год). Потребность в воде прочих потребителей с. Фролы оценивается в объеме 2,4 м3/час (21 тыс. м3 в год). Существующая суммарная потребность системы ЦВС составляет 253 тыс. м3 в год и обеспечивается ООО «Новогор-Прикамье», г. Пермь. К системе ЦВС подключено 337 жилых зданий, 46 предприятий и организаций и 8 объектов муниципальной и государственной собственности. Существующая мощность водозаборного оборудования д. Жебреи составляет 10 м3/час, что достаточно для обеспечения текущего объема и резерва потребности в водоснабжении. Существующий объем потребления воды в д. Жебреи составляет 0,7 м3/час.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что существующие производственные мощности системы водоснабжения Фроловского СП смогут обеспечить надежность системы водоснабжения в работоспособном состоянии в течение 3-5 лет. Дефицит производственных мощностей может образоваться к 2035 году в с. Фролы в связи с ростом населения с учетом нового строительства и планируемым устройством системы централизованного водоснабжения в д. Замулянка и д. Замараево. Расчетный объем потребности воды с учетом этого составит 300 тыс. м3 в год, что на 20% превышает существующее водопотребление.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет рассчитываются на основании СП 30.13330.2016. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети».

Также учитывается перспективное жилищное строительство на территории поселения и повышение степени благоустройства жилых  помещений.

В соответствии с генеральным планом до 2035 г. и базовым сценарием  развития поселения предлагается  принцип  компактного  территориального  развития населенных пунктов с. Фролы, д. Няшино, д. Замулянка, д. Замараево, д. Жебреи.

Прогнозный объем жилого фонда на расчетный срок действия схемы водоснабжения  по оптимистическому сценарию приведен в табл. 27. Проектом Генерального плана резервируются потенциальные площадки для нового жилищного строительства в следующих населенных пунктах:

Таблица 27

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Количество квартир | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | Население, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Фролы МКД | 36,57 | 1865 | 156,7 | 5222 |
| 2. | с. Фролы малоэтажная застройка | 13,4 | 90 (домов) | 8,1 | 335 |
| 3. | Район 5-я ферма | 17,7 | 903 | 75,8 | 2528 |
| 4. | д. Жебреи | 16,6 | 110 (домов) | 9,9 | 308 |
| 5. | д. Замулянка | 1,5 | 10 (домов) | 0,9 | 28 |
|  | Итого |  |  | 251,4 | 8421 |

Прогнозный объем жилого фонда на расчетный срок действия схемы водоснабжения (2035 г.) по базовому сценарию приведен в табл. 28. Прогнозные расчеты объемов потребления воды в населенных пунктах с централизованным водоснабжением по базовому сценарию социально-экономического развития Заболотского СП  приведены в табл. 29.

Таблица 28

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Количество квартир | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | Население, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Фролы МКД | 36,57 | 1865 | 156,7 | 5222 |
| 2. | с. Фролы малоэтажная застройка | 13,4 | 90 (домов) | 8,1 | 335 |
| 4. | д. Жебреи | 16,6 | 110 (домов) | 9,9 | 308 |
|  | Итого |  |  | 174,7 | 5865 |

Прогнозные балансы потребления воды жилищным фондом в населенных пунктах Фроловского сельского поселения с централизованным водоснабжением

Таблица 29

| Наименование населенного пункта | Население, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут/чел (СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети) | Расчетные расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | Максимальные суточные |
| с.Фролы-Няшино МКД | 8,231 | 200 | 1,646 | 2,469 |
| Непредвиденные расходы 10 % |  |  | 0,165 | 0,198 |
| Поливочные нужды | 0 | 50 | 0,000 | 0,000 |
| с.Фролы-Няшино малоэтажная застройка | 0,567 | 160 | 0,091 | 0,109 |
| Непредвиденные расходы 10 % |  |  | 0,009 | 0,011 |
| Поливочные нужды | 0,567 | 50 | 0,028 | 0,034 |
| д. Жебреи малоэтажная застройка | 0,72 | 160 | 0,115 | 0,138 |
| Непредвиденные расходы 10 % |  |  | 0,012 | 0,014 |
| Поливочные нужды | 0,72 | 50 | 0,036 | 0,043 |
| д. Замулянка | 0,177 | 160 | 0,028 | 0,034 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| Поливочные нужды | 0,177 | 50 | 0,009 | 0,011 |
| д. Замараево | 0,152 | 160 | 0,024 | 0,029 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| Поливочные нужды | 0,152 | 50 | 0,008 | 0,009 |
| район "5-я ферма" | 2,528 | 200 | 0,506 | 0,758 |
| Итого |  |  | 2,682 | 3,864 |
| Итого год | 9,847 |  | 978,80 | 1410,18 |

Прогнозные балансы потребления воды объектами социальной сферы и прочими организациями приведены в табл. 30.(СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»)

Таблица 30

| Наименование | Потребители, тыс. чел | Норма водопотребления (усредненная), л/сут/ед. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | Максимальные суточные |
| Бюджетные организации | 2539 | 28,0 | 0,063 | 0,075 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,006 | 0,008 |
| Прочие потребители | 46 | 30,0 | 0,038 | 0,046 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,005 |
| Итого в сутки | 2585,000 |  | 0,11 | 0,13 |
| Итого год |  |  | 40,42 | 48,50 |

Расчетный прогнозный баланс потребления питьевой воды приведен в табл.19

Таблица 19

| Показатель / год | 2020 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения с ЦВС, чел | 3568 | 5568 | 12375 |
| Всего добыча воды, м3/год | 252 | 423 | 1019 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 227 | 390 | 785 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 25 | 33 | 234 |
| Полезный отпуск всего,тыс.м3 | 214 | 399 | 961 |
| Технологический расход, тыс.м3 | 14,7 | 15 | 30 |
| Потери воды всего, тыс. м3 | 23 | 35,9 | 28,4 |
| Процент потерь, % | 11% | 9% | 3% |

Расчетный годовой расход питьевой воды населением на расчетный период схемы водоснабжения (2035 г.) выполнен по формуле:

Q= N*q*Z/1000 =  1019 тыс. м3

N – ожидаемая численность населения, чел.;

q – удельный расход воды на 1 человека  литр/сут; (постановление  Правительства Пермского  края  от  22.08.2012  г.  №  698-п);

Z – количество дней пользования водой.

Расчетный годовой расход питьевой воды прочими потребителями выполнен по СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Как показывает балансовый расчет, прогнозный объем  потребления  воды в Фроловском сельском  поселении превышает проектные возможности существующих артезианских скважин по обеспечению требуемой потребности населения и прочих потребителей. Для обеспечения добычи прогнозного объема воды необходимо строительство новых скважин в д. Жебреи, д. Замулянка, с. Фролы. Кроме того необходимо обеспечить качественные показатели  воды  в соответствии с СанПиН.

3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов следующая: к прогнозному периоду увеличение водопотребления может произойти пропорционально по всем группам водопотребления, население, бюджет и прочие, т.к. вместе с общим приростом населения произойдет и увеличение количества объектов социальной бюджетной сферы, и увеличение количества прочих потребителей.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений к расчетному периоду (2035 г.) может составлять порядка 2,8 тыс. м3/сутки. Существующие водозаборы не смогут обеспечить требуемую мощность. Для надежного и качественного водоснабжения требуется строительство нового водозабора (арт.скважин) в д. Жебреи, д. Замулянка, с. Фролы.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Таблица 20

| Показатель / год | 2020 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения с ЦВС, чел | 3568 | 5568 | 12375 |
| Мощность водозаборных сооружений, м3/сут. | 709 | 1156 | 2792 |
| Всего добыча воды, тыс. м3/год | 252 | 423 | 1019 |
| Покупная вода, тыс. м3/год | 227 | 390 | 785 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 25 | 33 | 234 |
| Полезный отпуск всего, тыс.м3 | 214 | 399 | 961 |
| Технологический расход, тыс. м3 | 14,7 | 15 | 30 |
| Потери воды всего, тыс. м3 | 23 | 35,9 | 28,4 |
| Процент потерь, % | 11% | 9% | 3% |
| Объем водоотведения | 234 | 390 | 785 |

Вода из скважины в д. Жебреи Фроловского сельского поселения не соответствует требуемым нормативам качества по СанПиН 2.1.4.1110-02. Рекомендуется установка станции ультрафиолетовой бактерицидной обработки воды на существующих скважинах, в д. Жебреи.

3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории Фроловского СП является ООО «Юг-Сервис» на основании муниципального контракта с администрацией Фроловского сельского поселения.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В актуализированной схеме водоснабжения предлагаются следующие мероприятия по модернизации системы централизованного водоснабжения:

Село Фролы

  - В связи планами развития жилищного строительства на территории сельского поселения планируется застройка многоквартирными  жилыми домами района на северо-востоке с. Фролы, ориентировочная площадь согласно генеральному плану - 36,57  га (156,7 тыс. кв. м жилой площади). Район строительства подключается к системе централизованного водоснабжения и водоотведения. Расчетный объем дополнительного водопотребления на первом этапе (2025 г.) -  170 тыс. м3 в год; на расчетный срок (2035 г.) - 750 тыс.м3. Строительство внутриквартальных сетей – за счет застройщика.

  - В целях планируемого развития централизованного водоснабжения согласно генеральному плану предлагается прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская до ул. Набережная.

  - В целях планируемого развития централизованного водоснабжения согласно генеральному плану предлагается прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская до ул. Ольховая.

  - Подключение к системе ЦВС планируемого к строительству торгового центра в районе 5-я ферма

Мероприятия планируются на весь расчетный период в рамках реализации схемы водоснабжения поселения на 2021-20350 гг.

Деревня Жебреи

1. В связи с предполагаемым генеральным планом ростом малоэтажного и коттеджного строительства на территории д. Жебреи площадью застройки ориентировочно 16,6 га предлагается обустройство дополнительной артезианской скважины и прокладка водопровода в зону  застройки;

2. В целях обеспечения надежности и безопасности водоснабжения потребителей воды системы централизованного водоснабжения предусматривается реконструкция участков водопроводных сетей, проходящих по землям частного домовладения с переносом сетей на земли муниципального образования:

-  участок по ул. Полевая от ул. Центральная до ж/д №10;

- участок в северной части деревни в р-не ул. Малая переносится на муниципальные земли вдоль пожарного проезда и далее соединяется ул Центральная.

- участок внутриквартального водопровода от ул. Полевая до ул. Мира переносится на ул. Никулинская на муниципальные земли;

- существующий участок водопровода от ул. Советская до ул. Полевая переносится на ул. Строителей;

3. Изношенные магистральные участки водопроводных сетей из чугунных труб Д100 подвергаются реконструкции с заменой на трубы из ПНД Д110:

- ул.  Советская до ул. Строителей

- ул. Полевая до ул. Строителей.

д. Замулянка

В соответствии с заложенным в генеральном плане прогнозом социально-экономического развития поселения предлагается строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения.

д. Замараево

В соответствии с заложенным в генеральном плане прогнозом социально-экономического развития поселения предлагается строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения.

Мероприятия в области развития систем централизованного водоснабжения, стоимость капитальных затрат и сроки  мероприятий, представлены в табл. 21.

Таблица 21

| № | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  | с. Фролы |  |
| 1. | Вынос водопровода с частных земель на ул. Луговая - 50 п.м | 2021 |
| 2. | Строительство водопровода - прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская от ул. Весенняя до ул. Набережная - трубы из ПНД d90 мм. Общая протяженность водопровода составит 825 п.м. | 2025 |
| 3. | Строительство водопровода - прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская от ул. Клубная до ул. Ольховая - трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 285 п.м. | 2025-2035 |
| 4. | Строительство водопроводных сетей из ПНД d225 мм в район строительства МКД | 2025 |
|  | д. Жебреи |  |
| 1. | Строительство артезианской скважины. | 2025 |
| 2. | Вынос водопровода с частных земель на ул. Полевая от ул. Центральная до ж/д №10. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 225 п.м. | 2022 |
| 3. | Вынос водопровода с частных земель участка в северной части деревни в р-не ул. Малая с переносится на муниципальные земли. Трубы из ПНД d63 мм. Общая протяженность водопровода составит 355 п.м. | 2022 |
| 4. | Вынос водопровода с частных земель - участок внутриквартального водопровода от ул. Полевая до ул. Мира переносится на ул. Никулинская. Трубы из ПНД d63 мм. Общая протяженность водопровода составит 295 п.м. | 2023 |
| 5. | Вынос водопровода с частных земель - участок водопровода от ул. Советская до ул. Полевая переносится на ул. Строителей. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 170 п.м. | 2023 |
| 6. | Реконструкции магистральных участков водопровода из чугунных труб - с заменой на трубы из ПНД Д110:,L= 655 п.м. - ул. Советская до ул. Строителей | 2025 |
| 7. | Реконструкции магистральных участков водопровода из чугунных труб - с заменой на трубы из ПНД Д110, L= 655 п.м.: - ул. Полевая до ул. Строителей. | 2026 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей из ПНД d110 мм в район ИЖС и малоэтажного строительства | 2025 |
|  | д. Замулянка |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения: полиэтилен Д90 мм – 1000 п.м полиэтилен Д63 мм – 980 п.м полиэтилен Д32 мм – 940 п.м | 2025 - 2035 |
|  | д. Замараево |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения: полиэтилен Д90 мм – 510 п.м полиэтилен Д63 мм – 1325 п.м полиэтилен Д32 мм – 875 п.м | 2025 – 2035 |
| 2 | Строительство артезианской скважины. | 2023 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Цели и задачи всего комплекса предлагаемых мероприятий в системе централизованного водоснабжения на расчетный период  следующие:

- обеспечение потребителей качественной питьевой водой в необходимом количестве;

-сокращение потерь воды на всех этапах добычи, подготовки и транспортировки;

-подключение новых потребителей к системам централизованного водоснабжения в местах нового строительства;

- реконструкция существующих водопроводов в связи с высоким износом сетей;

-обеспечение рационального использования питьевой воды.

4.3. Энергосберегающие технологии в системе водоснабжения

*  Автоматика насоса и уровня воды  для  водонапорной башни

1.1.Электроконтактный манометр – (ЭКМ). Применяется для регулирования давления в водопроводных и других магистралях.
ЭКМ - манометр применяется во многих отраслях регулирования давления, а так же для регулирования уровня воды в водонапорных башнях и резервуарах, тем самым сообщая сигналы на пульт управления что дает возможность включать и отключать насосы подающие воду с АРТ скважины.

1.2. Для управления отдельными скважинными электронасосами типа ЭЦВ с целью поддержания заданной величины давления в трубопроводе или поддержания уровня воды в водонапорной ёмкости (водонапорной башне) - Станции управления скважинными насосами  «Лоцман» - 15 000 руб.

*  Установка насосов с частотно-регулируемым приводом.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В период 2021-2025 гг. запланировано строительство 3-х новых скважин - в д. Жебреи, д. Замараево  и проведение их обустройства.

В соответствии с генеральным планом поселения на расчетный срок 2035 г. предполагается строительство новых водопроводных сетей на площадки ИЖС и МКД в с. Фролы, д. Жебреи.

Вывод из эксплуатации объектов существующей системы водоснабжения не планируется.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

По данным организации ООО «Юг-Сервис», осуществляющей водоснабжение на территории поселения, развитие систем диспетчеризации, телемеханизации не планируется.

Существующие системы  управления режимами водоснабжения обеспечивают автоматизацию режимов работы скважинных насосов  и контроль уровня воды в водонапорных башнях.

4.6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время 94% потребителей воды жилищного фонда и прочих потребителей оснащены приборами учета расхода воды.

Здания и сооружения социальной сферы, торговли и промпотребители централизованной системы водоснабжения оснащены приборами коммерческого учета расхода воды на 100%.

Расчеты за потребленную воду производятся в основном по показаниям приборов учета.

Из 214 тыс. м3  потребленной воды по данным приборного учета оплачено потребителями в 2019 г. 210 тыс. м3 или  98%.

4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения  и их обоснование

Существующие трубопроводы  системы водоснабжения  проложены от источника водоснабжения  по основным улицам населенных пунктов в местах наибольшей концентрации потребителей.

При проведении реконструкции водопроводных сетей маршрут прохождения трубопроводов изменять не планируется за исключением участков водопроводных сетей, проходящих по частным землевладениям.

Строительство новых трасс водопроводных сетей на территории населенных пунктов поселения будет производиться при обосновании по результатам проектно-изыскательских работ.

4.8. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции в схеме водоснабжения поселения не предусмотрены. Действующая водонапорная башня (ВНБ) V=25 м3 имеется в д. Жебреи рядом с артезианскими скважинами.

Строительство новых ВНБ в схеме водоснабжения не планируется.

В 25 населенных пунктах поселения, не имеющих в настоящее время системы ЦВС,  подача питьевой воды осуществляется из частных колодцев и скважин. В данных населенных пунктах изменять схему водоснабжения не планируется за исключением д. Замулянка и д. Замараево.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения прилагаются к актуализированной схеме водоснабжения в формате А1-А2-А3.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Водозаборное сооружение должно иметь паспорта на водозаборные сооружения и установленное оборудование, включая исполнительные гидрогеологические разрезы скважин водозаборного сооружения.

В процессе эксплуатации в паспорта на водозаборные сооружения и установленное оборудование вносятся данные об освидетельствовании технического состояния сооружений, результатах исследования воды, а также сведения обо всех изменениях, переустройствах, проведенных ремонтах и замене оборудования.

Промывные  технологии системы водопровода применяются в соответствии с требованием соблюдения технических регламентов. Вредное воздействие на экологию отсутствует.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Химические реагенты в предлагаемой технологии водоподготовки не применяются. Вредное воздействие на экологию отсутствует.

5.2. Сведения об организации зон санитарной охраны водозаборных сооружений

В поселении ЗСО подземных источников (артезианских скважин) организованы, однако требуют восстановительных работ и оформления в соответствии с требованиями СанПиН. Рекомендуется провести подготовку необходимой документации, провести межевание земельных участков, на которых расположены скважины и водонапорные башни, и завершить законное оформление ЗСО на существующих и новых скважинах.

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО устанавливается в круговой области радиусом 30-50 м от центра скважины. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Ширина ЗСО второго и третьего поясов определяется расчетным путем исходя из дебита скважин и мощности водовмещающих известняков. В случае размещения вместе со скважиной локальных очистных сооружений (ЛОС), они должны быть оборудованы за пределами второго пояса ЗСО. Обычно в ЗСО устраивают лесные насаждения для исключения условий загрязнения источников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 22

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО (радиус 30-50 м) | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса ЗСО (определяется гидродина- мическими расчетами) | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 километров – в размере 50 м;

от 10 до 50 километров – в размере 100 м;

от 50 километров и более – в размере 200 м.

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В табл. 23 приведен перечень основных мероприятий в системе водоснабжения с оценкой капитальных вложений с указанием источников финансирования. Стоимость мероприятий принята по укрупненным сметным нормативам строительства НЦС- 81-02-14-2017 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.2014 г. № 506/пр. Объем финансовых затрат включает в себя стоимость материалов, весь объем строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения населенных пунктов Фроловского СП, а также затраты на экспертизу проектов и непредвиденные расходы.

Детализация сметных расчетов приведена в Приложении №1 к Схеме.

Прогнозная стоимость затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий в системе водоснабжения

Таблица 23

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Фролы |  |  |
| 1. | Вынос водопровода с частных земель на ул. Луговая - 50 п.м | 2021 | 252 |
| 2. | Строительство водопровода (подключение новых потребителей) - прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская от ул. Весенняя до ул. Набережная - трубы из ПНД d90 мм. Общая протяженность водопровода составит 825 п.м. | 2025 | 4157 |
| 3. | Строительство водопровода (подключение новых потребителей) - прокладка водопроводных сетей по ул. Сибирская от ул. Клубная до ул. Ольховая - трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 285 п.м. | 2025-2035 | 1436 |
| 4. | Строительство водопроводных сетей из ПНД d225 мм в район строительства МКД | 2025 | Средства застройщика |
|  | Итого |  | 5 845 |
|  | д. Жебреи |  |  |
| 1. | Строительство артезианской скважины. | 2025 | 1011 |
| 2. | Вынос водопровода с частных земель на ул. Полевая от ул. Центральная до ж/д №10. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 225 п.м. | 2022 | 1134 |
| 3. | Вынос водопровода с частных земель участка в северной части деревни в р-не ул. Малая с переносится на муниципальные земли. Трубы из ПНД d63 мм. Общая протяженность водопровода составит 355 п.м. | 2022 | 1789 |
| 4. | Вынос водопровода с частных земель - участок внутриквартального водопровода от ул. Полевая до ул. Мира переносится на ул. Никулинская. Трубы из ПНД d63 мм. Общая протяженность водопровода составит 295 п.м. | 2023 | 1486 |
| 5. | Вынос водопровода с частных земель - участок водопровода от ул. Советская до ул. Полевая переносится на ул. Строителей. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 170 п.м. | 2023 | 857 |
| 6. | Реконструкции магистральных участков водопровода из чугунных труб - с заменой на трубы из ПНД Д110:,L= 655 п.м. - ул. Советская до ул. Строителей | 2025 | 3300 |
| 7. | Реконструкции магистральных участков водопровода из чугунных труб - с заменой на трубы из ПНД Д110, L= 550 п.м.: - ул. Полевая до ул. Строителей. | 2026 | 2771 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей из ПНД d110 мм в район ИЖС и малоэтажного строительства | 2025 | Средства застройщика |
|  | Итого: |  | 12 347 |
|  | д. Замулянка |  |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения: полиэтилен Д90 мм – 1000 п.м полиэтилен Д63 мм – 980 п.м полиэтилен Д32 мм – 940 п.м | 2025 - 2035 | 5038 4740 4444 |
|  | Итого: |  | 14222 |
|  | д. Замараево |  |  |
| 1. | Строительство водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения: полиэтилен Д90 мм – 510 п.м полиэтилен Д63 мм – 1325 п.м полиэтилен Д32 мм – 875 п.м | 2025 – 2035 | 2570 6409 3084 |
| 2. | Строительство артезианской скважины. | 2024 | 1011 |
| 3. | Разработка проекта и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения (новая скважина). | 2024 | 1000 |
|  | Итого: |  | 13073 |
|  | Всего капитальные затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения | 2021-2035 | 45 486 |

Раздел 7.  Плановые значения показателей   развития централизованных систем водоснабжения

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Водоснабжение из скважины в д. Жебреи не соответствует требуемым нормативам качества СанПин 2.1.4.1074-01 по термотолерантным бактериям. Рекомендуется установка системы доочистки воды либо строительство новых скважин.

7.1.Значения плановых показателей качества

Значения плановых показателей качества водоснабжения рассчитаны, исходя из планируемых мероприятий в системе водоснабжения (реконструкция сетей, ремонты оборудования), которые должны повлечь улучшение качества воды и системы водоснабжения в целом.  Оснащенность потребителей приборами учета также рассчитана исходя из заложенных в мероприятиях Схемы средств на оснащение потребителей приборами учета. Планируемая обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения взята по демографическому прогнозу и рассчитана с учетом перспективных потребителей в населенных пунктах

Плановые значения  показателей развития централизованной системы водоснабжения

Таблица 24

| Показатель \ год | 2020 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды при транспортировке, % | 8 | 5 | 3 |
| Обеспеченность услугой централизованного водоснабжения, % | 67,6 | 75 | 80 |
| Оснащенность потребителей приборами учета, % | 80 | 90,0 | 100 |
| Аварийность в системе, общее число аварий в год, не более, ед/км | 0,92 | 0,83 | 0,62 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,1 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 44 | 0 | 0 |
| Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, кВт*ч/м3 | 0,39 | 0,35 | 0,3 |

*Расчет годовой потребности в электрической энергии (кВтч/год) каждым насосным агрегатом рассчитывается по формуле:

W = 2,72 × 10-3 × (Q*H)/ *T,  кВт*ч где:

Q - номинальная производительность агрегата, потребляющего электрическую энергию, 10 м3/час;

H- полный напор, м

- к.п.д

Т - время работы агрегата в течение года, 1460 ч.

Всего на 2 скважины:  W = 2×2,72×10-3 × (10 × 100) /0,8×1460 = 9928 кВт*ч

Удельный плановый расчетный расход электроэнергии на подачу воды в сеть рассчитывается по формуле:

Wуд =  W /Qгод, кВт*ч/м3 = 9928/ 25 000 = 0,39 кВт*ч/м3.

Удельный нормативный расход электрической энергии определяется по табл.25

| Полный напор, м | Удельный расход электрической энергии, кВтч/1000 куб.м |
| --- | --- |
|  | Насосные станции водоснабжения | Насосные станции водоотведения |
| 40 | 150 | 167 |
| 50 | 187 | 211 |
| 60 | 224 | 257 |
| 70 | 260 | 304 |
| 80 | 297 | 353 |
| 90 | 334 | 404 |
| 100 | 370 | - |
| 120 | 444 | - |
| 140 | 516 | - |
| 160 | 589 | - |
| 180 | 662 | - |
| 200 | 734 | - |
| 300 | 1094 | - |

Удельный нормативный расход электрической энергии на подачу воды в сеть Фроловского сельского поселения  составляет:

Wуд норм =0,39 кВт*ч/м3

Годовой нормативный расход электрической энергии:

W = Wуд норм ×Q = 0,39×25000 = 9750 кВт*ч в год.

* «Методические рекомендации по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». Москва. 2007 г.

Раздел 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения  в поселении отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

б) балансы сточных вод в системе водоотведения;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

е) оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

ж) плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1346)

з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Актуальные сведения  о системе водоотведения Фроловского сельского поселения предоставлены  администрацией Фроловского сельского поселения и ООО «Юг-Сервис».

На сегодняшний день система централизованного водоотведения на территории Фроловского сельского поселения организована в с. Фролы.

На сегодняшний день основные водопотребители это:

– население многоквартирных жилых домов;

-  частные домовладения, которые используют собственные выгребные ямы;

-  бюджетные объекты социального назначения;

-  прочие.

На территории с. Фролы устроены сети водоотведения от многоквартирных жилых домов и части домов малоэтажной застройки, бюджетных организаций. Стоки собираются по самотечным сетям и поступают на КНС откуда напорным коллектором отправляются на очистные в г. Пермь. Частный жилой сектор осуществляет вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям самостоятельно.

Протяженность сетей водоотведения в с. Фролы составляет 8,3 км. Износ сетей канализации составляет 80%. Численность населения, получающего услуги водоотведения на территории поселения – 2011 чел. или 25%.

Сточные воды в настоящее время с территории Фроловского сельского поселения выводятся по напорному коллектору в канализационные сети ООО «Новогор-Прикамье» и далее на городские очистные сооружения.

Фактическое баланс водоотведения отражен в таблице 27.

Таблица 27

| Потребители | Объем водоотведения, тыс. куб. м в год | Прогноз объема сточных вод, тыс. м3 2021 |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. Водоотведение | 150,560 | 169,528 | 221,619 | 250 |
| 2. Объем сточных вод, переданный ООО «Новогор-Прикамье»: | 150,560 | 169,528 | 221,169 | 250 |
| 3. Объем отведенных стоков, в т. числе: | 150,560 | 163,969 | 207,725 | 240 |
| - Жилищный фонд | 132,493 | 144,293 | 186,645 | 211 |
| - Бюджетные потребители | 6,17 | 8,19 | 8,476 | 9 |
| - Прочие | 11,9 | 11,48 | 12,604 | 20 |

Раздел  2.  Прогноз объема сточных вод

Перспективные расчетные объемы сточных вод поселения рассчитываются на основании прогнозного водопотребления с учетом развития жилищного строительства и подключения новых потребителей услуг водоотведения.

Прогнозное водопотребление отражено в таблице 28

Таблица 28

| Потребители | Объем водоотведения, тыс. куб. м в год |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2035 |
| 1. Водоотведение | 221,619 | 390,00 | 613,6 |
| 2. Объем сточных вод, переданный ООО «Новогор-Прикамье»: | 221,169 | 390,00 | 613,6 |
| 3. Объем отведенных стоков, в т. числе: | 207,725 | 368,553 | 576,784 |
| - Жилищный фонд | 186,645 | 331,7 | 519,1 |
| - Бюджетные потребители | 8,476 | 15,11 | 23,6 |
| - Прочие | 12,604 | 21,7 | 34,1 |

Требуемая мощность очистных сооружений на текущий период составляет порядка 25 тыс. м3/г. на базовый период для полного обеспечения услугой существующих потребителей воды.

Учитывая перспективный план развития системы водоснабжения прогнозный объем сточных вод на расчетный период схемы водоотведения (2030 г.) приведен в табл. 29.

В соответствии с предложениями актуального генерального плана Фроловского сельского поселения планируется:

Водоотведение

С  целью  улучшения  экологической  ситуации  населения,  необходимо  проведение мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- строительство  канализационных  сетей  и  сооружений  для  жилищного

строительства расчетного срока.

В том числе мероприятия на первую очередь до 2025 г.

- строительство канализационных сетей, с. Фролы.

В том числе мероприятия на расчетный срок до 2035 г.

- строительство канализационных сетей, д. Жебреи

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями СанПиН рекомендуется в первую очередь организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах Фроловского сельского поселения, где присутствует система централизованного водоснабжения.

3.1. Строительство канализационных сетей предусмотрено Генеральным планом в с. Фролы и д. Жебреи

Строительство канализационных сетей предусматривается в зонах потребителей ЦВС в  обоих населенных пунктах.

с. Фролы - расчетная протяженность канализационной сети – 12 км диаметром 225 мм;

д. Жебреи - расчетная протяженность канализационной сети – 3,5 диаметром 160 мм;

Срок реализации проекта по развитию системы водоотведения в с. Фролы  и д. Жебреи – 2025-2035 г.

3.3. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения канализационных сетей приведены на карте объектов  инфраструктуры генерального плана Фроловского сельского поселения. Зоны размещения объектов водоотведения устанавливаются в границах населенных пунктов поселения.

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Целью мероприятий по организации централизованной системы канализации в поселении является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

При проектировании канализационно-очистных сооружений выбор применяемых методов и сооружений для утилизации осадков сточных вод следует обосновывать в соответствии со СНИП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При всех методах очистки сточных вод образуется осадок из нерастворимых веществ в первичных отстойниках, а при биологической очистке во вторичных отстойниках образуется еще больше осадка. В сыром состоянии (твердые вещества с водой) при очистке бытовых и некоторых производственных вод эти осадки являются опасными в санитарном отношении.

Для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, но не допустимых для использования в виде удобрения, осадок подвергают воздействию анаэробных микроорганизмов и аэробной стабилизации ила в соответствующих сооружениях. К анаэробным сооружениям относятся септики, двухъярусные отстойники и метантенки.

Для уменьшения влажности осадка сточных вод и его объема служат иловые пруды и площадки. Для обезвоживания осадка применяют различные механические приемы: вакуум-фильтрацию, фильтропрессование, центрифугирование, а также термические сушку и сжигание. Биологические осадки часто используют в качестве удобрений и как белково-витаминные добавки к рационам питания животных.

При выборе метода очистки и обработки осадка сточных вод населенных пунктов, а также места расположения и типа очистных сооружений необходимо в первую очередь выявлять возможность и целесообразность промышленного использования очищенных сточных вод и осадка.

Раздел  5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

## Плановая потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в табл. 29.

Стоимость капитальных затрат на модернизацию, строительство и реконструкцию объектов канализации на период 2021 – 2035 гг. составит 65,579 млн.руб

Плановая потребность в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения Фроловского сельского поселения

Таблица 29

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Источник инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | План капиталовложений в реконструкцию системы водоотведения Фроловского СП по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| 1 | Разработка ПСД. Строительство в д. Жебреи биологических очистных сооружений мощностью 200 куб. м/сутки (БОС) | д. Жебреи | Бюджет краевой | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 |  |
| 2 | Разработка ПСД. Строительство самотечного канализационного коллектора к очистным сооружениям из ПЭ труб d200 мм. Общая протяженность сети водоотведения составит 1200 п.м по ул. Советская и ул. Полевая с выходом на БОС д. Жебреи | д. Жебреи | Бюджет МО, краевой | 7075 |  |  |  | 7075 |  |  |
| 3 | Подключение к централизованным сетям водоотведения ж/домов по ул. Луговая с. Фролы | с. Фролы | Бюджет МО | 2917 | 2917 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ПСД. Строительство в р-не площадки нового строительства МКД самотечных канализационных сетей из ПЭ d160 мм. Общая протяженность канализации составит 1000 м с выходом на напорный коллектор с. Фролы | с. Фролы | Бюджет МО, краевой Застройщик | 6587 | - | 1000 | 2000 | 3587 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 66579 | 2917 | 1000 | 2000 | 10662 | 50000 | 66579 |

## Раздел 6.  Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

## В связи с запланированными мероприятиями в схеме водоснабжения/водоотведения по организации системы водоотведения на территории Заболотского сельского  поселения в период 2021-2030 гг.  и действия генерального плана поселения до 2035 г.  данный раздел содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Целевые показатели централизованной системы водоотведения определяют технико-экономические и экологические показатели отвода и утилизации стоков в Заболотском сельском поселении

Плановые показатели надежности качества и энергетической эффективности объектов центрально системы водоотведения

| Наименование целевого показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2035 |
| 1. Доля проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 100% очистные сооружения отсутствуют | 0% |
| 2. Количество проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед | 0 | 0 |
| 3. Общее количество проб сточных вод, ед. | 4 | 4 |
| 4. Показатели, характеризующие негативное воздействие на окружающую среду | В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
| 4. Износ очистных сооружений | очистные сооружения отсутствуют | - |
| 5. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3/год | 221 | 613 |
| 6. Количество засоров на самотечных сетях, ед/км | 6,6 | 3,3 |

## Раздел  7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованная  система  водоотведения отсутствует на территории поселения.

# Заключение

Основным источником финансирования мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения Фроловского сельского поселения по приведению объектов коммунальной инфраструктуры поселений в нормативное состояние, модернизацию системы водоснабжения/водоотведения Пермского края является региональный фонд софинансирования расходов, распределение средств которого осуществляется в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов».

К основным принципам расходования ФСР относятся:

ФСР распределяется между муниципалитетами по «подушевому» принципу софинансирование на условиях: не менее 25% местный бюджет, не более 75% ФСР. Субсидии предоставляются на основании заявок муниципалитетов.

Неиспользованные остатки субсидий переносятся на очередной финансовый год.

Субсидии предоставляются на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов: «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», «Новая школа», «Муниципальные дороги», «Достойное жилье», «Сельское жилье», «Пожарная безопасность», «Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов», «Благоустройство», ДЦП «Чистая вода» Пермского края на 2012-2020 годы».

Реализация мероприятий актуализированной Схемы водоснабжения/водоотведения осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

-средства бюджета Пермского края за счет регионального фонда софинансирования расходов

-средства местных бюджетов

-средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы банков, средства предприятий и организаций, концессия, средства населения).

Объёмы финансирования мероприятий актуализированной Схемы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Графическая часть схем водоснабжения представлены в Томе 2 отчетных материалов

Приложение 1

Исходные данные

Приложение 2. Сметные расчеты

| Расчет стоимости работ по строительству водопроводных сетей в с. Фролы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Смета№1 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | 1. Водопровод из ПЭ труб по ул. Сибирская до ул. Набережная |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 90 мм и глубиной 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,825 | 3774,70 | 3114,13 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 3114,13 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2584,73 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2584,73 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 2972,43 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 2972,43 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром __________ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 2972,43 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 2972,43 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 3463,90 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 692,78 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 4156,69 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№2 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | 1. Водопровод из ПЭ труб по ул. Сибирская до ул. Ольховая |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,285 | 3774,70 | 1075,79 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 1075,79 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 892,91 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 892,91 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 1026,84 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 1026,84 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром ________ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 1026,84 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 1026,84 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 1196,62 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 239,32 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 1435,95 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№3 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | 1. Водопровод из ПЭ труб по ул. Луговая (вынос с частного землевладения) |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром до 100 мм и глубиной 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,050 | 3774,70 | 188,74 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 188,74 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 156,65 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 156,65 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 180,15 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 180,15 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром ______ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 180,15 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 180,15 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 209,93 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 41,99 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 251,92 |

| Расчет стоимости работ по строительству водопроводных сетей в д. Жебреи |
| --- |
|  |  |  |  |  | Смета №4 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Магистральный водопровод из ПЭ труб по ул. Советская до ул. Строителей, 655 п.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,655 | 3774,70 | 2472,43 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 2472,43 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2052,12 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2052,12 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 2359,93 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 2359,93 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром ________ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 2359,93 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 2359,93 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация МЭР Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 2750,13 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 550,03 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 3300,16 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №5 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Магистральный водопровод из ПЭ труб по ул. Полевая до ул. Строителей, 550 п.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,550 | 3774,70 | 2076,09 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 2076,09 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 1723,15 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 1723,15 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 1981,62 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 1981,62 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром _____ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 1981,62 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 1981,62 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация МЭР Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 2309,27 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 461,85 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 2771,12 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №6 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Вынос водопровода из участка частного землевладенияна ул. Полевая от ул. Центральная до ж/д №10. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 225 п.м. |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,225 | 3774,70 | 849,31 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 849,31 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 704,93 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 704,93 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 810,66 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 810,66 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром _____ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 810,66 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 810,66 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 944,70 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 188,94 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 1133,64 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №7 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Вынос водопровода из участка частного землевладения на участка в северной части деревни в р-не ул. Малая |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,355 | 3774,70 | 1340,02 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 1340,02 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 1112,22 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 1112,22 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 1279,05 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 1279,05 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром _____ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 1279,05 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 1279,05 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 1490,53 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 298,11 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 1788,63 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №8 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Вынос водопровода из участка частного землевладенияна от ул. Полевая до ул. Мира переносится на ул. Никулинская. Трубы из ПНД d63 мм. Общая протяженность водопровода составит 295 п.м. |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,295 | 3774,70 | 1113,54 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ. ук. п.12 |  |  | 1,00 | 1113,54 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 924,24 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 924,24 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 1062,87 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 1062,87 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром _____мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 1062,87 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 1062,87 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 1238,61 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 247,72 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 1486,33 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №9 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Вынос водопровода из участка частного землевладенияна от ул. Советская до ул. Полевая переносится на ул. Строителей. Трубы из ПНД d110 мм. Общая протяженность водопровода составит 170 п.м. |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,170 | 3774,70 | 641,70 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 641,70 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 532,61 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 532,61 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 612,50 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 612,50 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром ____ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 612,50 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 612,50 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 713,77 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 142,75 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 856,53 |

| Расчет стоимости работ по строительству водопроводных сетей в д. Замулянка |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Смета №10 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс. руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс. руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д.Замулянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной до3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 1,000 | 3774,70 | 3774,70 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 3774,70 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 3133,00 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 3133,00 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 3602,95 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 3602,95 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром ______ мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 3602,95 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 3602,95 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 4198,67 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 839,73 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 5038,41 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№11 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д. Замулянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 63мм и глубиной до3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 0,980 | 3774,70 | 3699,21 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 0,96 | 3551,24 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2947,53 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2947,53 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 3389,66 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 3389,66 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 3389,66 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 3389,66 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 3950,11 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 790,02 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 4740,13 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№12 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д. Замулянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм и глубиной до3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 0,980 | 3774,70 | 3699,21 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 0,90 | 3329,29 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2763,31 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2763,31 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 3177,80 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 3177,80 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 3177,80 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 3177,80 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 3703,23 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 740,65 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 4443,87 |

| Расчет стоимости работ по строительству водопроводных сетей в д. Замараево |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Смета №13 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д.Замараево |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм и глубиной до3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 0,510 | 3774,70 | 1925,10 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 1925,10 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 1597,83 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 1597,83 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 1837,51 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 1837,51 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 1837,51 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 1837,51 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 2141,32 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 428,26 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 2569,59 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№14 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д. Замаево |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм и глубиной до3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 1,325 | 3774,70 | 5001,48 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 0,96 | 4801,42 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 3985,18 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 3985,18 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 4582,95 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 4582,95 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 4582,95 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 4582,95 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 5340,71 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 1068,14 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 6408,85 |
|  |  |  |  |  |  | Смета№15 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Водопровод из ПЭ труб д. Замулянка |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001 | км | 0,875 | 3774,70 | 3302,86 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 0,90 | 2972,58 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2467,24 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2467,24 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 2837,32 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 2837,32 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 2837,32 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 2837,32 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 3306,45 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 661,29 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 3967,75 |

| Расчет стоимости работ по строительству сетей канализации в с. Фролы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Смета№16 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | 1. Сети водоотведения из района площадки нового строительства МКД на северо-востоке поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 225 мм и глубиной 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-07-004-01 | км | 1,000 | 4934,52 | 4934,52 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 4934,52 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 4095,65 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 4095,65 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 4710,00 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 4710,00 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 4710,00 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 4710,00 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 5488,76 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 1097,75 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 6586,51 |

| Расчет стоимости работ по строительству канализационных сетей в д. Жебреи |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Смета №17 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Магистральный водоотвод из ПЭ труб по ул. Советская до ул. Строителей, 655 п.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-07-002-01 | км | 0,655 | 4398,70 | 2881,15 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ. ук. п.12 |  |  | 1,00 | 2881,15 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2391,35 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2391,35 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 2750,06 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 2750,06 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 2750,06 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 2750,06 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация МЭР РФ |  |  | 1,165 | 3204,76 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 640,95 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 3845,71 |
|  |  |  |  |  |  | Смета №18 |
| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения на 2017 г., тыс.руб. | Стоимость по состоянию на 2020 г., тыс.руб. |
|  | Магистральный водоотвод из ПЭ труб по ул. Полевая до ул. Строителей, 550 п.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм и глубиной до 3 м | НЦС 81-02-14-2017, разд.14, табл. 14-06-001-01 | км | 0,550 | 4398,70 | 2419,29 |
| 2 | Прокладка сетей в стесненных условиях застроенной части города | Общ.ук. п.12 |  |  | 1,00 | 2419,29 |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пермского края | Прил.17 к приказу Минстроя и ЖКХ РФ от 28.08.2014 п № 506 пр |  |  | 0,83 | 2008,01 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | Методич.рекомендации утвержденные приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 1, п/п 54. |  |  | 1,00 | 2008,01 |
| 5 | Зональный коэффициент | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 2, прим. |  |  | 1,15 | 2309,21 |
| 6 | Коэффициент к срокам строительства | Методич.рекомендациям утвержденных приказом МинРегионРазвития № 481 от 04.10.2011 г. Прил. 4, п. 1 |  |  | 1,00 | 2309,21 |
| 7 | Прокладка в две нити диаметром 200 мм | НЦС 81-02-14-2017, раздел 1.Общие указания,п.15 |  |  | 1,00 | 2309,21 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 2309,21 |
| 8 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России на 2017-2020 г. | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  | 1,165 | 2691,02 |
| 9 | Налоговый кодекс РФ | НДС | % |  | 20,00 | 538,20 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 3229,22 |

# Text boxes

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФРОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№

162

15.12.2020

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Фроловское сельское поселение» Пермского муниципального района

«О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Фроловского сельского поселения»